АДМИНИСТРАЦИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Утвержден

решением Муниципального Совета Ивняковского сельского поселения

от 10.09.2009 г. № 140

(в ред. решения от 28.05.2012   г. №  98)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ    II

ИСХОДНО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

К ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ

ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Ярославль, 2012 год

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Президент института							Лукашев А.В.

Директор направления территориального планирования		Хитьков В.Е.

Отдел картографических работ:

Архитектор									Скиба Е.Э.

Отдел планировочных работ:

Начальник отдела                                    					Панченко А.А.

Архитектор                                          					Лукашева А.А.

Архитектор				                                                     	Рюмина Т.А.

Архитектор					                                        	Юдина Е.В.

Отдел экономики территориального планирования:

Начальник отдела            						             Арсельгова Е.Х.

Экономист     							              Кузнецова Ю.И.

Отдел охраны окружающей среды и природопользования:

Главный специалист                                                                                   Борина Т.А.

Отдел особых условий и ИТМ ГОЧС:

И.о. начальника отдела                                    				Панченко А.А.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………………. 5

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИВНЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ИСТОРИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ..    8

2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА ………………8

2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ АНАЛИЗ	10

2.3 ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ ………………………………………………...... 15

2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС И СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ …………….15

3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ …………………….17

3.1 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ	17

3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ	17

3.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	20

3.4 ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	24

3.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ……………………………………………………………… 25

4. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	28

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	30

5.1. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	30

5.2 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	33

5.3 РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ (ЖИЛЫХ) ЗОН	35

5.4 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН 	36

5.5 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	37

5.6 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ П. ИВНЯКИ.	42

5.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД	44

6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	 46

6.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ …………………………………………………….   46

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ) …………………………………………    56

Приложение 1

Количество  населения в населённых пунктах Ивняковского СП ………………. 70

Приложение 2

Список   объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области …………………………………………………………………………. 73

Приложение 3

Баланс территорий Ивняковского сельского поселения …………………………73-74

# Приложение 4

1. Карта  о современном использовании территории.

2. Схема факторов риска возникновения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.

3. Предложения по территориальному планированию.

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения Генерального плана и внесения в него изменений.

В составе Генерального плана Ивняковского сельского поселения выделены следующие временные сроки его реализации:

-расчетный срок (период) Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на который рассчитаны все основные проектные решения Генерального плана - 2029 год;

-первая очередь Генерального плана Ивняковского сельского поселения, на которую определены первоочередные мероприятия по реализации Генерального плана – 2015 год;

Проект Генерального плана Ивняковского сельского поселения разработан в соответствии с заданием, утвержденным Главой Ивняковского сельского поселения и Градостроительным кодексом Российской Федерации и учитывает ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения Генерального плана Ивняковского сельского поселения на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории Ивняковского сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, и учитываются при разработке (внесении изменений) Правил землепользования и застройки  Ивняковского сельского поселения.

Генеральный план Ивняковского сельского поселения состоит из текстовых  и графических  материалов и электронной версии проекта.

Графические материалы собраны в альбом и включают в себя следующие чертежи:

- опорный план поселения в масштабе 1: 10000;

- схема территорий с ограниченными условиями использования;

- основной чертеж;

- схема инженерной и транспортной инфраструктуры;

- графический материал к разделу ИТМ ГОЧС.

Пояснительная записка к генеральному плану включает следующие разделы:

- введение, общие положения;

- цели и задачи территориального планирования Ивняковского сельского поселения;

- общая часть, краткие сведения, историческая справка;

- природно-ресурсный потенциал;

-основные положения социально-экономического развития Ивняковского сельского поселения;

- основные положения градостроительного развития;

- инженерная и транспортная инфраструктура;

- мероприятия по развитию Ивняковского сельского поселения.

Электронная версия включает рабочий файл проекта генерального плана в программе АВТОКАД и графические изображения чертежей в формате JPG или TIFF.

Генеральный план Ивняковского сельского поселения разработан генеральным проектировщиком – НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий»

Право разработки генерального плана Ивняковского сельского поселения было определено в результате конкурса, проведенного в 2007 году, победителем которого стал НКО «Фонд «Институт проблем устойчивого развития городов и территорий».

При выполнении проекта изучены и использованы материалы, содержащиеся в выполненных ранее исследованиях и разработках. В особенности материалы «Схемы территориального планирования Ярославской области» разработанные ФГУП «НИИП Градостроительства».

Реализация Генерального плана Ивняковского сельского поселения осуществляется на основании первоочередных мероприятий, которые утверждаются Главой Ивняковского сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения Генерального плана.

Территориальное планирование Ивняковского сельского поселения направлено на определение назначения территорий сельского поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Информационная база разработки

Информационной базой разработки являются:

- информация департаментов и отделов Правительства Ярославской области;

- программные документы Ярославской области, опубликованные и находящиеся в открытом доступе на интернет-сайтах, информационные материалы (сборники, справочники и т.п.) комитетов и служб;

- схема территориального планирования Ярославской области;

- информация, полученная в ходе анкетирования руководства важнейших предприятий Ярославской области;

- нормативные документы Ярославской области;

- Ответы на вопросы анкет, распространяемых среди референтных лиц Ярославской области.

Область применения

Настоящие Положения Генерального плана предназначены для использования федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, осуществляющими в пределах своих полномочий планирование развития территорий и использование земель для градостроительной деятельности, а так же органами, координирующими и контролирующими осуществление градостроительной деятельности, и организациями, независимо от организационно-правовой формы, а так же индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по разработке градостроительной документации.

# 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИВНЯКОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ. ИСТОРИЯ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

## 2.1 МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ивняковское сельское поселение граничит с областным центром г. Ярославлем, с Некрасовским сельским поселением, Курбским сельским поселением, Карабихским сельским поселением и Тутаевским муниципальным районом.

Сельское поселение расположено на берегу реки Которосль, которая является активным природным фактором, определяющим градостроительную структуру сельского поселения. Эта особенность географического положения Ивняковского сельского поселения всегда рассматривалась как основа ландшафтной организации территории.

Площадь территории сельского поселения в его современных административных границах 23 337,57 га.

Из общей площади земельного фонда наибольшую площадь занимают

земли сельскохозяйственного назначения – 7 061,26 га и земли лесного фонда – 7 254,95 га. Земли водного фонда составляют -218,07 га, населенных пунктов – 1 557,88 га, промышленности – 2 186,51 га, транспорта – 819,51 га, инженерной инфраструктуры –

1 079,52 га.

Ивняковское сельское поселение одно из самых перспективных и динамично развивающихся поселений Ярославского района, имеющее выгодное транспортное  и географическое положение. Его территорию пересекает магистраль автомобильного (М8) и железнодорожного транспорта, общегосударственного значения.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, п. Ивняки является административным центром Ивняковского сельского поселения, которое входит в состав Ярославского муниципального района. На территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют органы исполнительной и представительной власти.

Ивняковское сельское поселение сформировалось на базе нескольких сельских округов (сельских советов в дореформенное время), которые территориально совпадали с сельскохозяйственными предприятиями и имели с ними общие границы. Наиболее крупные населенные пункты поселения всегда позиционировались как центры сельхозпроизводства – центральные усадьбы и бригадные центры колхозов, совхозов, впоследствии – сельхозпредприятий. По многим из этих опорных пунктов системы расселения сельского поселения в период 1970-1985 г.г. были разработаны проекты планировки и застройки, определившие направления территориального и функционального развития населенных пунктов, формирования основ инженерной инфраструктуры. Часто, признаваемая сегодня ошибочной тенденция индустриализации села, сопровождавшаяся строительством не выдержавших испытания временем крупных (но не всегда экономически оправданных сельскохозяйственных комплексов), смена приоритетов расселения, выразившаяся в укрупнении центральных усадеб и сопровождавшаяся выморочностью большинства населенных пунктов – элементов традиционной системы расселения села (усадебная малоэтажная застройка) на якобы эффективную многоэтажную, безусловно, способствовала появлению зачатков инженерной инфраструктуры центров сельского расселения, но в целом сыграла негативную роль, как в развитии системы расселения, так и в развитии сельхозпроизводства. Усилия по созданию инженерной инфраструктуры на центральных усадьбах были фактически сведены на нет, отсутствием служб и систем по их эксплуатации. Поэтому сегодня говорить о наличии и возможности развития инженерной инфраструктуры населенных пунктов и сельского поселения в целом можно лишь в отношении крупных населенных пунктов, таких, как п. Ивняки.

В целом по поселению в отношении инженерной инфраструктуры следует рассматривать вопрос не о «развитии», а о «формировании».

Изменение геополитической государственной структуры и социально-экономических основ развития государства, формирование законодательно-правового  поля градостроительства в 90-х гг. ХХ века и первых лет ХХI века продиктовали необходимость полного обновления градостроительной документации и, в частности, разработки нового генерального плана в рамках требований Градостроительного кодекса РФ.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ярославской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, п. Ивняки становится центром Ивняковского сельского поселения - самостоятельной административно-территориальной единицы, на территории которой осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные всеобщим голосованием граждан, проживающих на территории сельского поселения, органы исполнительной и представительной власти.

Территорию Ивняковского сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц Ярославского муниципального района Ярославской области: Бекреневский СО, Ивняковский СО.

История и архитектурное наследие некоторых населенных пунктов Ивняковского сельского поселения (Сарафоново, Богослов, Спасское)  позволяют отнести эту территорию к перспективным рекреационным зонам Ярославской области, а сохранение историко-культурного наследия сделать одной из основных задач территориального планирования при разработке (внесении изменений) Генерального плана Ивняковского сельского поселения.

Территорию сельского поселения образуют территории следующих административно-территориальных единиц с численностью постоянно проживающего населения по состоянию на 2011 г., которые приведены в Приложении 1.

## 2.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ИХ АНАЛИЗ

Климат

Ивняковское сельское поселение располагается в умеренно климатическом поясе. Суммарный радиационный баланс положительный, средняя, многолетняя годовая температура воздуха плюс 3,0-3,5С. Однако, в течение года количество тепла сильно меняется. Зимой баланс отрицательный (средняя температура января около минус 13,3С), летом же – положительный (в июле  около плюс 18С). На территории поселения в среднем выпадает 500-600мм осадков в год, причем максимум их приходится на лето. Количество осадков превышает испарение, поэтому коэффициент увлажнения составляет 1,2-1,3. Таким образом, Ивняковское сельское поселение находится в зоне достаточного и, периодами, избыточного увлажнения, что способствует развитию процессов заболачивания.

Толщина снегового покрова около 30-70см. Больше его скапливается в понижениях рельефа.

Преобладающие ветры связаны с общей циркуляцией атмосферы в умеренном поясе России. Поэтому чаще ветры дуют с юга, юго-запада. В теплые периоды года чаще, чем в холодные, повторяемость северо-западных, северных и северо-восточных ветров. Скорости ветра небольшие, в среднем 3,5-5,0 м/с, иногда сильные – 10-15 м/с, очень редки штормовые – более 15 м/с. Исключительно редки смерчи.

Климатические условия поселения не вызывают планировочных ограничений и являются благоприятными для хозяйственной деятельности, также для проведения как летнего, так и зимнего отдыха;

На сельскохозяйственных угодьях возможны мероприятия по снегозадержанию. Здесь допустимо возделывание зерновых и зернобобовых, овощных и плодовых культур, корнеплодов, кормовых и злаковых трав.

Рельеф, инженерно-геологическая оценка территорий

Современный рельеф Ивняковского сельского поселения представляет собой холмистую равнину.

Инженерно-геологические условия территории довольно разнообразны и зависят от геологического строения и литологического состояния пород.

Из современных физико-географических процессов наиболее распространенными является боковая эрозия, ведущая к расширению русел путем размыва берегов рек. В основном размыву подвержены поймы рек.

Заболачивание появляется на всех геоморфологических уровнях. Моренная равнина заболочена слабо. В основном, развитие ее происходит по ложбинам стока.

На рассматриваемой территории основным для водоснабжения является Валдайско-Московский аллювиально-озерно-флювиогляциальный водонос-ный горизонт. Глубина залегания кровли этого водоносного горизонта изменяется от 6,0 до 23,0м (преобладает 15,0м), мощность водоносного горизонта изменяется от 5 до 30м.

Комплексная оценка территории, проводимая ФГУП «НИИП Градостроительства» («схема территориального планирования Ярославской области») определила, что территория п. Ивняки, относится к ограниченно-благоприятной для промышленно-гражданского строительства.

Проведенный анализ позволяет диверсифицировать территории по благоприятности условий освоения, а также определить рекомендации по инженерной подготовке ареалов реконструкции и нового строительства в рамках генерального плана.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории  поселения имеется месторождение глины. Информации по наличию других полезных ископаемых не представлено.

Почвы и растительность

Плодородие почвы является материальной основой продуктивности пахотных земель, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений.

Данные агрохимического, эколого-токсикологического и фитосанитарного мониторинга почв и посевов сельскохозяйственных культур, проводимого  агрохимической службой России, свидетельствуют о прогрессирующей деградации почвенного плодородия, и это представляет угрозу  экологической, продовольственной и национальной безопасности страны.

В Ярославской области преобладают почвы со средним и повышенным содержанием подвижного фосфора 529,9 тыс. га (61%), с низким  содержанием – 127,1 тыс. га (14,5%). При сравнении в динамике последних двух циклов обследования наблюдается уменьшение почв с низким содержанием фосфора на 2,1 %, соответственно настолько же увеличилось количество почв со средним и высоким содержанием фосфора. Средневзвешенное значение фосфора в пахотных почвах области повышенное и составляет 118 мг/кг почвы.

Почвы Ивняковского сельского поселения не отличаются высоким плодородием из-за малой мощности гумусового горизонта, преимущественно кислой реакции и, и часто, избыточного переувлажнения. По состоянию на 01.01.2006г. площадь кислых почв составляла 360,5 тыс.га (54%), в том числе 145,5 тыс.га (22 %) (рН КСl до 5,0), требующих обязательного известкования.

Поскольку пригодные земли для производства сельскохозяйственных культур сокращаются, необходимо увеличить продуктивность оставшихся земель.

Растительность Ивняковского сельского поселения принадлежит к подзоне южной тайги. Естественный фон на большей части площади составляют хвойные и хвойно-мелколиственные леса. Хвойные леса почти всегда включают представителей лиственных пород, это мелколиственные: береза, осина, ольха, рябина и др. Соотношение хвойных и мелколиственных пород в древостое существенно колеблется, причем подлесок и травянистый покров разнообразен, в зависимости от рельефа и почв.

Охотничье-промысловые ресурсы

На территории Ивняковского сельского поселения могут  обитать животные характерные для всей Ярославской области в зависимости от наличия мест и условий обитания. Такие как медведь, лось, кабан, заяц-русак, заяц-беляк, рысь, выдра, бобр, лиса, белка. Крупные промысловые птицы глухарь, тетерев, а так же и другие промысловые птицы.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в сохранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на территории Ярославской области.

Система ООПТ области и связующие их элементы образуют так называемый природный каркас территории (системы территорий с определенными регламентами природопользования в их границах).

Целью развития сети ООПТ является формирование, ее оптимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство природных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприятиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизнедеятельности населения.

В границах Ивняковского сельского частично находится особо охраняемая природная территория регионального значения – государственный зоологический заказник «Козьмодемьянский» (п.1.8. перечня, утверждённого постановлением Администрации Ярославской области 21.01.2005 г.  № 8). Режим использования заказника установлен постановлением Администрации Ярославской области от 15.12.2003 г. № 247 «О государственных зоологических заказниках Ярославской области», а также Федеральным законом 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельным кодексом Российской Федерации.

Кроме того, на территории Ивняковского сельского поселения, в соответствии с перечнем, утверждённым постановлением Главы Ярославского муниципального округа от 17.03.2005 г. № 346 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославского муниципального округа», расположены охраняемый природный объект муниципального уровня –  Озеро Мещерово в д. Медведково.

#### Особо охраняемые природные территории Ярославской области в границах Ивняковского сельского поселения Ярославского муниципального района

| № п/п | Наименование и местонахождение охраняемой территории | Пло-щадь терри-тории (га) | Организация, ответ-ственная за соблюдение установленного режима использования терри-тории (в установленном порядке) | Границы охраняемой территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Государственные природные заказники |
| 1. | Козьмодемь-янский (зоологический) Ярославский МР | 8100 | Департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, департамент по охране и использованию животного мира Ярославской области, департамент лесного хозяйства Ярославской области (в рамках полномочий), собственники, владельцы и пользователи земельных участков. | Западная и северная: от с. Курба вниз по р. Курбице до р. Пахма, далее вниз по р. Пахме до с. Богослов. Восточная: от с. Богослов по проселочной дороге через деревни Матвеево, Ефремово до д. Вощино, далее по р. Воидель до р. Которосль, вверх по р. Которосль до железной дороги Ярославль-Москва и по этой железной дороге на юг до ст. Козьмодемьянск. Южная: от ст. Козьмодемьянск по шоссейной дороге до с. Курба |

Перечень особо охраняемых природных территорий

Ярославского муниципального округа

| № | Наименование | Площадь охраняемой территории(га) | Организация ответственная за режим использования | Описание границ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеро «Мещерово» (ранее было «Ущемерово») д. Медведково ОПО | 31,12 | Земли запаса | По береговой линии озера с захватом 50 м прибрежной зоны |
| Наименование озера приведено в соответствие с его этимологическим значением, а именно, озеро «Мещерово» (постановление Администрации ЯМР от 20.08.2009 г. № 6352 «О внесении изменений в постановление главы ЯМО от 17.03.2005 г. № 346 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославского муниципального округа») |

Режим использования охраняемых природных объектов определён в Положении об установлении дополнительных категорий особо охраняемых природных территорий Ярославской области (утверждено постановлением Администрации Ярославской области от 29.07.2002 г. № 118), а также в Федеральном законе от 14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и Земельном кодексе Российской Федерации.

В НПА «Схема территориального планирования Ярославской области» на карте «Природоохранные ограничения (Лист 3.01.) в районе южнее с. Сарафоново нанесён значок  обозначающий, что в данном районе обитают редкие и исчезающие виды животных, однако,  информации, подтверждающей это утверждение, в департаменте по охране и использованию животного мира  Ярославской области не имеется.

## 2.3 ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ

Ландшафтное окружение Ивняковского сельского поселения представляет самостоятельную ценность, безусловно, важную для сохранения пейзажного ряда и исторического облика населенных пунктов.

- Заповедный ареал Ивняковского сельского поселения –  пойма реки Которосли в пределах Ивняковского сельского поселения представляет собой, по существу, лугопарк, имеющий потенциальный статус ландшафтного памятника природы регионального значения. Этот ареал нуждается в дальнейшей разгрузке от посторонних коммунально-складских объектов и работах по ландшафтному обустройству.

- Долина реки Которосли представляет одну из основных пейзажных достопримечательностей пейзажной «сцены». Сформировавшиеся здесь живописные картины самосевных насаждений ограниченно чередуются с участками пойменных лугов, которые в течение вегетационного периода имеют разный цветовой аспект. Следует учитывать, что долина Которосли является как бы пейзажным фоном, для сохранения уникальных экосистем реки Которосли, поэтому необходимо проводить (поэтапные) вырубки малоценных мелколиственных насаждений.

- Особенностью п. Ивняки, подчеркивающей рисунок исторической композиции кварталов является сохранившаяся система полосных - уличных насаждений. Заложенная в 1970-е гг. двадцатого века она включает в основном быстро растущие, но и быстро стареющие породы – тополя, березы, ивы. Формирование полосных насаждений принципиально важно для сохранения исторического облика п. Ивняки. В этой связи необходимо подновление рядовых посадок с внедрением декоративных пород с компактной кроной. Возле общественных зданий и торговых центров перспективно использование декоративных хвойников – лиственницы, туи.

- Ландшафтное окружение поселения – сосновые и сосново-еловые древостои Ярославского лесничества – зона перспективного развития лесопаркового хозяйства. По мере увеличения нагрузки на опушечные ареалы леса они будут нуждаться в предваряющем обустройстве фиксированных мест отдыха и трасс перемещения. Такого рода обустройство должно быть начато уже в настоящее время.

## 2.4 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС И СИСТЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Возможности формирования полноценного эколого-рекреационного каркаса Ивняковского сельского поселения определяются рядом нижеперечисленных факторов:

- положением населенных пунктов

- преобладанием частного сектора и с присущим  высоким удельным весом зеленых насаждений во внутренних ареалах кварталов;

- наличием в новых кварталах свободных пространств – как внутри микрорайонов, так и в ареалах детских и школьных учреждений;

Соотнесение природно-ландшафтного потенциала и основных экологических рисков сельского поселения определяет специфику задач формирования эколого - рекреационного каркаса, среди которых следует указать:

- сохранение уникальных ареалов лесов с одновременным развитием в буферных открытых и полуоткрытых лесных ландшафтах ареалов отдыха населения;

- озеленение вновь формируемых общественных зон;

- формирование новых мест отдыха внутри формирующейся застройки;

- развитие примагистральных насаждений для минимизации воздействия автотранспортного потока на жилые кварталы;

- реабилитация и озеленение территории промышленных  и коммунально-складских зон;

- улучшение условий естественного дренажа территории за счет сохранения полосных насаждений вдоль естественных малых водотоков территории населенных пунктов;

- сохранение уникальных исторических ландшафтов в населенных пунктах.

# 3. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ

## 3.1 НАСЕЛЕНИЕ. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ТЕНДЕНЦИИ

Численность Ивняковского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет  7 251 человек.

Население п. Ивняки составляет 2 695 человек.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики.  Формирование рыночных отношений болезненно сказалось не только на экономическом состоянии предприятий, но и на социальном положении широких слоев населения, что привело к существенному сокращению населения в сельской местности.

Анализ существующей занятости населения в Ивняковском сельском поселении на основе данных областного центра и экспертных оценок показал, что вопрос занятости в поселении имеет положительный характер. Это подтверждается наличием значительных групп населения следующего статуса:

- официально зарегистрированные безработные;

- жители, которые выезжают на работу за пределы поселения;

- молодежь, после учебы в средних и высших учебных заведениях и после службы в армии и остающаяся работать в других местах.

В количественном плане можно сказать, что это кадровый резерв местной экономики (однако резерв неоднозначный с точки зрения требований, предъявляемых к работнику на современном предприятии). Поэтому необходимо обучение кадров на новые специальности, повышение их квалификации. Нужна подготовка молодых специалистов и рабочих по специальностям, востребованным экономикой и особенно промышленным сектором, на основе заказа работодателей.

## 3.2. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО. СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Жилье – одна из главных и важнейших составляющих уровня жизни населения. В этой связи обеспечение потребности населения в жилье должно быть приоритетной целью перспективного развития Ивняковского сельского поселения.

Перспективные задачи планирования жилищного строительства обоснованы целями государственной градостроительной политики, в том числе, градостроительными средствами, которые способствуют улучшению условий жизни граждан.

Показатели структуры сложившегося жилого фонда являются ориентирами для развития жилищного строительства. Эти показатели определяют социальные характеристики жилья, формирование рынка недвижимости, удовлетворение спроса на жилье различных социальных слоев населения.

Для характеристики жилищных условий важен их количественный и качественный аспект. Количественная оценка позволяет определить уровень обеспеченности населения жилищным фондом, плотности заселения.

Преобладающим типом застройки по количеству проживающих преобладает 2-5 этажная застройка с незначительным процентом износа (до 50 %), деревянная одноэтажная застройка наблюдается в меньшинстве.

Значительный рост строительства жилья, обеспечит возможность для ускоренного социально-экономического развития сельского поселения, даст толчок для развития производственного комплекса и сферы обслуживания, позволит существенно улучшить показатель обеспеченности общей площади на человека.

На территории Ивняковского сельского поселения объекты культурно-бытового обслуживания расположены в наиболее густо населённых пунктах, таких как п. Ивняки,

п. Карачиха, с. Сарафоново, д. Дорожаево, д. Бекренево, с. Богослов, д. Медведково,

д. Сабельницы.

В Ивняковском сельском округе имеется 2  средних образовательных школы, детский сад «Родничок», 1 библиотека, дом культуры, баня, магазины, амбулатория, аптечный пункт, почта, фельдшерско-акушерский пункт.

В Бекреневском сельском округе имеется средняя образовательная школа, детский сад «Ветерок», библиотека, дом культуры, магазины, столовая СПК «Молот», баня, 1 амбулатория, 2 фельдшерско-акушерских пункта, аптека, почта (2).

Для создания оптимальных условий жизнедеятельности населения, а также устойчивого развития будущих поколений, не маловажное значение имеет совершенствование функционирования непроизводственной сферы.

Важнейшими задачами развития социальной сферы являются:

- обеспечение конституционных прав граждан в области образования, охраны здоровья, культуры, физической культуры и спорта;

- дальнейшее проведение реформ общеобразовательной школы;

- повышение актуальности специальных программ для оздоровления населения.

Сфера обслуживания является важнейшей составляющей инфраструктуры Ивняковского сельского поселения.

Многофакторная оценка социальной инфраструктуры, как ресурса обслуживающих функций сельского поселения, а также сферы определяющей формирование рынка труда, основана на сопряжении показателей и характеристик отражающих:

- количественный и видовой состав объектов;

- значимость объектов и их отдельных функций;

- обеспеченность вместимостью различных видов объектов с выделением социально-гарантированных видов обслуживания;

- комплексность обслуживания населения различных планировочных образований.

Настоящим генеральным планом к социально-гарантированным видам отнесены объекты первичного, повседневного и эпизодического обслуживания стандартного уровня.

В этой категории объектов рассматривались: детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, амбулаторно-поликлинические учреждения, учреждения культуры, предприятия торговли, предприятия общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Ретроспективный анализ показывает, что развитие и становление системы обслуживания Ивняковского сельского поселения неразрывно связано с ростом его экономического и демографического потенциалов.

Основная часть современной сети предприятий и учреждений обслуживания была создана в период активного строительства поселка в 70-80 годы прошлого столетия.

Переход на рыночные формы хозяйствования, разгосударствление и приватизация, затронувшие, прежде всего, объекты социальной инфраструктуры, обозначили достаточно жесткое их разделение на социально-гарантированные услуги (обеспечиваемые либо полностью, либо частично государством из бюджетных средств) и коммерческие, представление которых осуществляется предприятиями и субъектами рыночной экономики.

Развитие последних происходит в соответствии со спросом на услуги за счет средств их собственников. Обеспеченность населения в сельском поселении по всем видам объектов сферы обслуживания практически близка к нормативной.

Также требуется существенное увеличение предприятий бытового обслуживания населения.

Дальнейшее развитие отраслей сферы обслуживания (прежде всего торговли, общественного питания, бытового и коммунального хозяйства и др.) будет обусловлено рыночной конъюнктурой. Однако в сфере государственного регулирования и поддержки должны оставаться отрасли по роду своей деятельности являющиеся полностью или частично бездоходными – дошкольное воспитание, образование, культура и искусство, медицина и спорт.

Развитие именно этих отраслей представляет первоочередной интерес и для градостроительства: в одном случае – в плане использования территорий, в другом – как объектов формирующих качество среды проживания.

В настоящее время целевая направленность прогноза развития сферы обслуживания от определения мощности ее материально-технической базы смещается к планировочным аспектам по резервированию участков под территориальные объекты (такие как детские дошкольные учреждения, школы, под центры отдельных планировочных районов).

## 3.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общее число хозяйствующих субъектов (юридических лиц) в Ивняковском сельском поселении за 2011 г.  составило 93.

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агрофирма Пахма» |  |
| 2 | СПК "Молот" |  |
| 3 | ООО "Агроцех" |  |
| 4 | ООО «Инсайд-2000» (металлоконструкции) |  |
| 5 | ЗАО «Грасви +» |  |
| 6 | ООО «САРМА» |  |
| 7 | ООО "ЯрКолесо" |  |
| 8 | Автоцентр «Вианор» |  |
| 9 | ООО «Русский лес» |  |
| 10 | ЗАО «ЯДСПМК-5» |  |
| 11 | Ярославская ДСПМК филиал ОАО "Ярославагропромдорстрой" |  |
| 12 | ООО «Производственно-коммерческая фирма «Тенино» |  |
| 13 | ООО «Регион» |  |
| 14 | АЗС |  |
| 15 | ООО "Альтаир" (аптека) |  |
| 16 | ООО МПК "Русские колбасы" |  |
| 17 | ООО «ТД Русские колбасы» |  |
| 18 | ООО «ТК Эльдорадо Плюс» |  |
| 19 | ООО "Ивняки" (продуктовый магазин) |  |
| 20 | НОУ МПО «Ярославский АСК ДОСААФ России» |  |
| 21 | ЯРОО «Аэроклуб» РОСТО |  |
| 22 | ООО ПКФ "Полипром-Комплект" |  |
| 23 | ООО «Арт-Маркет» |  |
| 24 | ООО "Компания Востокавто" |  |
| 25 | ООО "Лимб" |  |
| 26 | ООО "Пульс Ярославль" (ЗАО "Доминанта-Сервис") |  |
| 27 | ПО "Карачиха" |  |
| 28 | ООО «Сельскохозяйственный производственный кооператив «СССР» |  |
| 29 | ООО "Талан" |  |
| 30 | ООО «Райский двор» |  |
| 31 | ООО "Сфера М" |  |
| 32 | ООО "Компания Гриал" |  |
| 33 | ЗАО «Рустехпласт» |  |
| 34 | ООО "Техпром" |  |
| 35 | ООО "Селика" |  |
| 36 | ООО "Новое такси" |  |
| 37 | ООО «Такси-Бетон» |  |
| 38 | ООО "Альянс" |  |
| 39 | ТД "Альянс" (хранение мебели) |  |
| 40 | ООО "Алладин" (винно-водочные изделия) |  |
| 41 | ООО "Импортпивторг" (розничная торговля, пиво) |  |
| 42 | ООО "Алекс" (металлоконструкции) |  |
| 43 | ООО "Холдинг" (ремонт топливной аппаратуры) |  |
| 44 | ООО "Желанная" (хранение и производство мебели) |  |
| 45 | ООО "Юниор Инжиниринг" |  |
| 46 | ООО «Ярпромстрой» |  |
| 47 | ООО "Квинтет" |  |
| 48 | ООО "Стройконструкция" |  |
| 49 | ЗАО «Ярославский завод металлоконструкций» |  |
| 50 | ЭСДМ Гидросервис |  |
| 51 | ООО «НП-Транс» |  |
| 52 | ООО "Икар" |  |
| 53 | ООО "Верхняя Волга" |  |
| 54 | ООО «Эверест» |  |
| 55 | ООО «Североптторг» |  |
| 56 | ООО «Бош Автосервис» |  |
| 57 | ЗАО "Спецмонтаж" |  |
| 58 | ООО "Спецмонтажстрой" |  |
| 59 | ООО "Коксохиммонтаж-Волга" |  |
| 60 | ЯМП "Агропромэнерго" |  |
| 61 | ООО "Энергостроймонтаж-АПЭ" |  |
| 62 | ООО "Ремонт торговля маркетинг" |  |
| 63 | ООО «ЦСК Мегастрой» |  |
| 64 | ООО «Ярославский строитель» |  |
| 65 | ООО Аудиторская фирма «И.С.К.» |  |
| 66 | ООО «PLAFEN» (ПВХ и комплектующие) |  |
| 67 | ООО «Строй – Поставка» |  |
| 68 | ООО «Абрис» |  |
| 69 | ООО «Мир Ковки» |  |
| 70 | ООО «Трафик» |  |
| 71 | Котельная ОАО ЖКХ "Заволжье" |  |
| 72 | ОАО «ЯРПУ ЖКХ» |  |
| 73 | ЗАО «ЯРУ ЖКХ» |  |
| 74 | ТЭЦ-1. Главное управление ОАО «ТГК-2» по ЯО |  |
| 75 | Межхозяйственный лесхоз «Ярославский» |  |
| 76 | Приход Казанской церкви |  |
| 77 | МУ «Комплексный центр развития поселения» (ДКС в с. Сарафоново и п. Ивняки) |  |
| 78 | МОУ Ивняковская СОШ |  |
| 79 | МОУ Карачихская СОШ |  |
| 80 | Сарафоновская СОШ |  |
| 81 | МОУ ДДТ "Алые паруса" |  |
| 82 | Детский сад № 42 "Родничок" |  |
| 83 | МДОУ "Ветерок" (с. Сарафоново) |  |
| 84 | Почтовое отделение Ивняки |  |
| 85 | Почтовое отделение Сарафоново |  |
| 86 | МУ "Волна" (баня) |  |
| 87 | МУЗ Ивняковская амбулатория |  |
| 88 | Сарафоновская амбулатория |  |
| 89 | Карачихская амбулатория |  |
| 90 | Дорожаевский ФАП |  |
| 91 | Бекреневский ФАП |  |
| 92 | Отделения Сбербанка в п. Ивняки |  |
| 93 | Областная клиническая психиатрическая больница (отделение в с. Спасское) |  |

Кроме того, в настоящее время на территории поселения зарегистрировано (выделено земельных участков) 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Урожайность сельскохозяйственных культур  в среднем по сельскохозяйственным предприятиям в 2010 году составила:

| № п/п | с/х культура | ЗАО «Агрофирма «Пахма» (ц/га) | СПК «Молот» (ц/га) | ООО «Агроцех» (ц/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | зерновые и зернобобовые | 21,5 | - | - |
| 2 | картофель | 145 | 49 | - |
| 3 | овощи открытого грунта | 650 | - | - |
| 4 | однолетние травы | 18 | 20 | - |
| 5 | многолетние травы | 18,1 | 81 | 70,4 |

Продуктивность в животноводстве в 2010:

| № п/п | Показатель | ЗАО «Агрофирма «Пахма» | СПК «Молот» (ц/га) | ООО «Агроцех» (ц/га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поголовье крупного рогатого скота (головы) | 2 650 | 665 | 775 |
| в т.ч. | Коровы молочного стада (головы) | 1 100 | 318 | 330 |
| 2 | Среднегодовой удой на корову (л) | 6 800 | 3 389 | 5 805 |
| 3 | Среднесуточный привес молодняка КРС (гр/сутки) | 787 | 230 | 495 |
| 4 | Деловой приплод телят на 100 коров (головы) | 87 | 64 | 94 |

Всё поголовье КРС располагается в основном в крупных населённых пунктах поселения. Система содержания скота стойлово-пастбищная.

В рыночной экономике эффективность производства является ключевым фактором жизнеспособности предприятий, необходимым условием расширенного воспроизводства в сельских поселениях в целях сбалансированного территориального развития.

Создание экономического механизма саморазвития сельского поселения (экономического кругооборота) и формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования  являются целью успешного функционирования сельского поселения как административно-территориальной единицы.

Администрация Ивняковского сельского поселения проводит бюджетную политику в соответствии с принципами бюджетного     устройства РФ.

Одним из самых крупных и успешно развивающихся сельскохозяйственных предприятий, находящихся на территории Ивняковского сельского поселения, является ЗАО Агрофирма "Пахма". Наличие хорошей производственной базы и эффективное управление производством обеспечивают устойчивое развитие предприятия.

Стабильность финансового положения предприятия в условиях рыночной экономики обусловливается в немалой степени его деловой активностью.

Главными качественными и количественными критериями деловой активности предприятия являются:

- широта рынков сбыта продукции;

- репутация предприятия;

- уровень эффективности использования ресурсов предприятия (капитала);

- устойчивость экономического роста.

Устойчивость экономического роста в современных условиях позволяет предположить, что предприятию не грозит банкротство.

Предприятия Ивняковского сельского поселения имеют устойчивое финансовое положение, что является хорошей основой для развития сельского хозяйства, и поселения в целом.

На территории Ивняковского сельского поселения функционируют также строительные организации, предприятия обрабатывающей промышленности, торговли и транспорта.

## 3.4 ГИПОТЕЗА ТЕРРИТОРИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Гипотеза территориально - экономического развития Ивняковского сельского поселения базируется на формировании сбалансированной и эффективной структуры экономики с учетом имеющихся ограничений со стороны демографического потенциала, трудовых и водных ресурсов, инженерной инфраструктуры, экологического состояния и гидрологического режима территории. Она нацелена на использование в качестве градоформирующей базы внутренних источников саморазвития поселения и максимизацию роста валового муниципального продукта (вновь созданной стоимости).

Такая постановка вопроса соответствует стратегическому выбору Ярославской области: «Обеспечение устойчивости темпов экономического роста и повышение уровня жизни населения за счет сохранения политической стабильности и опережающего повышения эффективности экономики области».

Важной составляющей гипотезы территориально - экономического развития сельских поселений вообще и Ивняковского сельского поселения в частности, является экономический механизм комплексного территориального развития. Впервые в данной работе сформулировано предложение по формированию такого экономического механизма комплексного территориального развития Ярославской области (прилагается).

Предлагаемый механизм основан на воспроизводстве территориальных ресурсов и применении макроэкономических подходов. Необходимость его формирования и практического использования диктуется размещением и развитием производительных сил, повышением эффективности и сбалансированности региональной экономики.

Учитывая сложившуюся в настоящее время социально-экономическую и градостроительную ситуацию при определении главных направлений устойчивого градостроительного развития Ивняковского сельского поселения руководствовались «Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» (утверждена постановлением Губернатора области А.И.Лисицына от 22.06.2007 г. № 572), а также предложениями промышленных предприятий по их перспективному экономическому развитию и проведенным анализом проблем территориально-экономического развития поселения.

Выбор экономически реального варианта развития Ивняковского сельского поселения  производился с учетом прогноза возможностей и ожидаемых рисков.

## 3.5 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БАЗЫ

## ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В сравнении с запроектированной в районной планировке структурой промышленности на сегодняшний день произошли большие изменения, в том числе:

- предприятия жилищно-коммунального комплекса, относившиеся к обслуживающей группе, в соответствии с ОКВЭД с 2005 года входят наряду с добывающими предприятиями и обрабатывающими производствами как экономические виды деятельности в промышленное производство и позиционируются как «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»;

- что касается прочих градообразующих организаций, нужно отметить, что все они функционируют с меньшей численностью, чем предполагалось ранее, за исключением учреждений районного значения.

Прогноз развития экономической базы был сформирован в соответствии с гипотезой территориально-экономического развития Ивняковского сельского поселения.

Были проанализированы и обобщены предложения промышленных предприятий и организаций по их развитию на 1 очередь (2015 год) и расчетный срок (2029 год).

Согласно «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» целевыми ориентирами стратегического развития Ивняковского сельского поселения являются:

- Зона интенсивного сельского хозяйства и переработки сырья, добыча и производство строительных материалов;

- Зона рекреаций и туризма.

Экономическая база развития территории сельского поселения складывается из развития промышленного и агропромышленных комплексов, создания инвестиционно-строительного комплекса.

В Генеральном плане Ивняковского сельского поселения, с позиций комплексного развития и рациональной организации территории, предусматривается дальнейшее развитие промышленного производства, на новой технологической, технической и структурной основе, при максимальном повышении конкурентоспособности продукции.

Из постановки этой задачи вытекает одно из главных  стратегических направлений развития сельского поселения – развитие и рост агропромышленного потенциала Ивняковского сельского поселения.

С градостроительных позиций, тем самым, будет обеспечена устойчивость градообразующей базы сельского поселения, опорной системы расселения.

Предполагается повышение доли обслуживающей группы на расчетный срок. Оно соответствует процессам, происходящим в формирующемся агропромышленном комплексе Ярославского района. С одной стороны, сокращение потребности в работниках (против сегодняшней их численности) вызывает необходимость их перераспределения в сферу обслуживания и с другой стороны, работа самого агропромышленного комплекса зависит от своевременной реализации производственной продукции, т.е. от эффективности работы торговли, служб маркетинга.

Учитывая специфику ресурсного потенциала Ивняковского сельского поселения, на 1 очередь и расчетный срок предлагается:

- развитее агропромышленности строительных материалов;

- развитие авторемонтного производства, как элемента транспортной инфраструктуры;

- создание логистического центра;

- развитие производств по переработке сельскохозяйственной продукции;

- развитие сферы обслуживания.

На 1 очередь и расчетный срок предполагается строительство следующих объектов:

- строительство многофункционального центра, с включением в него торгово-развлекательной, спортивно-оздоровительной и иных функций;

- строительство гостиничного комплекса;

- строительство предприятий общественного питания;

- строительство автосалона с демонстрационными площадками;

- развитие туристско-рекреационного комплекса на территории сельского поселения;

- создание предприятий  народных промыслов;

- развитие предприятий строительной отрасли;

- создание производства по обработке древесины и изготовления мебели.

На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального типа, уровня и точки роста.

Кластеры агропромышленного типа:

1. Растениеводство:  ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот»,

2. Животноводство: ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».

# 4. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Концепция территориального планирования Ивняковского сельского поселения  изначально исходит из географического положения и значимости поселения в системе расселения Ярославской области:

- Ивняковское сельское поселение - аграрно-промышленный центр;

- Ивняковское сельское поселение – территория для размещения пригородного жилищного строительства областного центра;

- Ивняковское сельское поселение – зона пригородной рекреации, территория для развития инфраструктуры отдыха и туризма (в т.ч. отдыха выходного дня).

Все сказанное предопределяет целевые установки, диктующие социальный заказ и требования к развитию Ивняковского сельского поселения.

Реализация такого заказа требует значительных собственных ресурсов поселения (экономических, экологических, социальных и др.) и поэтому разработка генерального плана Ивняковского сельского поселения  основывается на выявлении и использовании ресурсного потенциала с целью достижения устойчивого и безопасного развития поселения.

Критерии устойчивого и безопасного развития Ивняковского сельского поселения

Критерии устойчивого развития поселения можно сгруппировать в четыре основных группы:

1. Демографическая устойчивость.

2. Экономический критерий устойчивого развития поселения.

3. Социальная составляющая устойчивого развития поселения.

4. Экологическая безопасность.

Демографическая устойчивость – это превышение естественного прироста населения над механическим и, соответственно, рождаемости над смертностью.

Население сельского поселения  на  01.01.2011 года составляет 7 251 человек.

Экономический критерий устойчивого развития поселения. В условиях отсутствии данных о структуре и динамике доходов населения, опосредованным показателем экономической составляющей устойчивости становится занятость или рабочие места.

Среднестатистические (нормативные) размеры этих показателей следующие: 50% (от всего населения) – это работающие (а соответственно получающие зарплату не ниже прожиточного минимума). Из них 30% - градообразующие кадры и 20% - градообслуживающие.

Социальная составляющая устойчивого развития поселения. Из большого количества нормативных критериев (обеспеченности школами, детскими дошкольными учреждениями, инженерными сетями, дорогами, соцкультбытом и др.) наиболее приоритетным является средняя обеспеченность населения жильем.

Жилищные условия определяют не только благосостояние населения, но и в значительной мере структуру и систему приоритетов других потребностей. Рост и разнообразие жилищных потребностей приводят и к расширению взаимодействия между жилищной сферой и окружающей средой, а также социальной, экономической и инженерной инфраструктурой.

В странах мира показатель обеспеченности общей площадью на человека сильно разнятся:  от 9-14 м²/чел. - в слаборазвитых странах; до 50-60 м²/чел. - в высокоразвитых. В настоящее время данный показатель по Ивняковскому СП равен около 18 м²/чел. общей площади.

Экологическая безопасность.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса поселения. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в сельской местности не должна быть ниже 60%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 40%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 70% к 30% .

В концепции территориального планирования Ивняковского сельского поселения предусмотрено увеличение доли озелененных территорий  общего пользования в населенных пунктах с 42 % до 70 %. Задача обеспечения экологической безопасности также заключается в сокращении зон загрязнения, организации очистки ливнестоков, целенаправленной работы по улучшению экосистем р. Которосли путем организации мероприятий, предлагаемых в настоящем генплане. В концепции территориального планирования Ивняковского сельского поселения предлагается превратить природный каркас из отдельных озелененных островов в единую непрерывную систему с раскрытием на живописную пойму р. Которосли, локализовать и максимально обезвредить зоны загрязнения природных комплексов.

# 5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 5.1. ПОДГОТОВКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ ВЕКТОРНОЙ ПОДОСНОВЫ С ФОРМИРОВАНИЕМ ОСНОВНЫХ ОЦИФРОВАННЫХ СЛОЕВ И ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В ходе выполнения работ по Ивняковскому сельскому поселению для создания графических материалов Генерального плана и формирования в последующем ГИС (Геоинформационной Системы) была проведена оцифровка и актуализация опорных планов крупных населенных пунктов в масштабе 1:5000 (при использовании материалов ГУГЛ), для территории поселения в целом – 1:10000, а также оцифровка и формирование целого ряда дополнительных слоев, необходимых для характеристики территории в различных аспектах  градостроительного анализа.

Сформированные слои группируются по следующим подразделам электронной векторной карты.

ГРУППЫ СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

- названия населенных пунктов;

-объекты гидрографии (реки, озера, пруды, ручьи, болота, мелиоративные каналы и др.)

- названия объектов гидрографии;

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

-линии электропередач (ЛЭП), продуктопроводы (нефтепроводы), газопроводы, водопроводы;

- КНС, очистные сооружения (ОС), трансформаторные подстанции (ТП),

-дороги федерального значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги областного значения и их нормативные придорожные полосы;

- дороги местного значения и их нормативные придорожные полосы;

- хозяйственные дороги;

ОПОРНЫЙ ПЛАН И ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ

- Граница поселения;

-Границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

-Границы земель сельскохозяйственного назначения, планируемые границы земель сельскохозяйственного назначения;

- Границы земель для обеспечения космической деятельности;

- Границы земель обороны и безопасности;

- Границы земель лесного фонда;

- Границы земель водного фонда;

-Границы земель особо охраняемых природных территорий федерального значения;

-Границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

- Границы земель специального назначения;

-Границы земель промышленности; планируемые границы земель промышленности;

- Границы земель энергетики; планируемые границы земель энергетики;

- Границы земель транспорта, планируемые границы земель транспорта;

- Границы земель связи, планируемые границы земель связи;

СХЕМА ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Границы территорий объектов культурного наследия.

- граница территории памятника федерального значения;

- граница территории памятника регионального значения;

- граница территории памятника муниципального значения;

- граница территории ансамбля федерального значения;

- граница территории ансамбля регионального значения;

- граница территории ансамбля муниципального значения;

- граница территории достопримечательного места федерального значения;

- граница территории достопримечательного места регионального значения;

- граница территории достопримечательного места муниципального значения;

- граница территории объекта археологического наследия;

Границы зон с особыми условиями использования территорий.

- граница зоны охраны объектов культурного наследия;

- граница зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- граница зоны охраняемого природного ландшафта;

- граница санитарно-защитной зоны;

- граница водоохранной зоны;

- граница зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- граница зоны охраняемых объектов;

Территориальные зоны специального назначения.

- кладбищами,

- крематориями,

- скотомогильниками,

-объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

ГРУППА СЛОЕВ К ЧЕРТЕЖАМ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ:

Границы жилых функциональных зон.

- граница зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

- граница зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- граница зоны жилой застройки иного вида.

Планируемые границы жилых функциональных зон.

- граница планируемой зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки малоэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки среднеэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны застройки многоэтажными жилыми домами;

- граница планируемой зоны жилой застройки иного вида.

Границы общественно деловых функциональных зон.

- граница зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница общественно-деловых зон иного вида.

Планируемые границы общественно деловых функциональных зон.

- граница планируемой зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

- граница планируемой зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

- граница планируемой зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и    предпринимательской деятельности;

- граница планируемой общественно-деловых зон иного вида.

Границы функциональных зон рекреационного назначения.

- граница территорий занятых лесами;

- граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

- граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- граница территорий занятых пляжами;

- граница территорий используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

Планируемые границы функциональных зон рекреационного назначения.

- планируемая граница территорий занятых скверами, парками, городскими садами;

- планируемая граница территорий занятых пляжами;

- планируемая граница территорий занятых прудами, озерами, водохранилищами;

- планируемая граница территорий предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом;

## 5.2 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Границы функциональных зон

Границы функциональных зон определяются с учетом красных линий, естественных границ природных объектов, границ земельных участков и иных границ. Определенные в генеральном плане зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон являются основой для разработки документации по планировке территорий и правил землепользования и застройки, устанавливающих градостроительные регламенты для каждой территориальной зоны.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны ОКН, заповедных зон; санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае  границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены, соответствующими проектами. В графических материалах генерального плана Ивняковского сельского поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры Ивняковского сельского поселения является географическое положение пограничное с городом Ярославлем.

Градостроительный каркас, сформированный на протяжении многих этапов развития данной территории, соответствует характеру сложившейся традиционной системы расселения и представлен деревнями, поселками, селами, застроенными в основном жилыми образованиями с преимущественной усадебной застройкой.

Особенную градостроительную ценность, определяемую богатством  природного ландшафта имеют населенные пункты, живописно расположенные по берегам реки Которосль (Ременицы, Бойтово, Коровайцево, Сабельницы, Медведково, Ивановский Перевоз), реки Пахма, реки Шепелюха.

В результате проведенной комплексной оценки территориального и экономического потенциала поселения сформировалось предложении о возможности рассмотрения части территорий для перевода их из различных категорий (сельскохозяйственного назначения, но неэффективно использующихся в настоящее время) в категорию земель населенных пунктов. В основном это территории, расположенные вдоль р. Которосли  и в районе с. Сарафоново.

## 5.3 РАЗВИТИЕ СЕЛИТЕБНЫХ (ЖИЛЫХ) ЗОН

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в указанных районах нового жилищного строительства должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Дальнейшее развитие селитебных зон в населенных пунктах складывается из нескольких факторов:

- определение зон жилищного строительства в различных планировочно-застроечных систем (как по характеру землепользования, так и по этажности) на свободных территориях;

- упорядочение сложившихся групп кварталов, в том числе и малоэтажной застройки в части дифференциации улично-транспортных элементов в подчинении к общей транспортной структуре поселения;

- включение в структуру селитебной зоны кварталов дачной застройки с сезонным использованием как потенциальную зону застроечно - реконструктивной капитализации с соответствующим преобразованием благоустройства и инженерного обеспечения;

Общественно-деловая зона в существующих населенных пунктах представлена поселковым общественным центром, расположенным (как правило) в центральной части поселка и включает в себя объекты образования, дошкольного воспитания, спорта, общественного питания, бытового обслуживания и торговли, административно-бытовые учреждения. Развитие данных зон возможно при реконструкции существующих объектов при изменении их параметров и качества за счет рационального перераспределения существующих площадей при увеличении плотности застройки.

Рекреационные зоны включают в себя существующие скверы, озелененные поселковые территории, пляжи, естественные и искусственные водоемы. Реконструкция существующих и создание новых рекреационных зон возможно только при системном подходе к проблеме на основании  разработанной проектной документации, выполненной в соответствии с действующими нормами и с учетом современных тенденций и технологий.

## 5.4 РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН

Развитие производственного комплекса Ивняковского сельского поселения предполагает:

- перевод земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.

- модернизацию промышленных предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования;

- совершенствование функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- улучшение состояния окружающей среды обеспечения на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращения разрешенных санитарно-защитных зон;

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий; строительство там объектов научно-производственной, деловой, торговой, выставочной сфер деятельности;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий.

Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана.

Формирование и развитие промышленных зон должно строиться не только за счет размещения новых предприятий, но также за счет выноса в эту зону некоторых существующих предприятий из селитебной зоны, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды.

Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры  могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Дальнейшее развитие промышленных территорий в районе базы Нечерноземья, с юго-западной стороны п. Ивняки, с северо-восточной д. Першино, в районе д. Чурилково, с северной стороны деревни д. Раздолье.

В соответствие с п.п. 2.1.6. «Плана реализации схемы территориального планирования Ярославской области» промышленные зоны расположены:

- верхняя зона площадью 61 га.

- правая зона площадью 98 га.

- левая зона площадью 136 га.

Промышленная зона резервируется с целью размещения на ее территории производственных объектов компании «Группа ГАЗ» и ее смежных производств.

Развитие системы общественных центров

Сложившийся общественный центр п. Ивняки, с учетом предложений генерального плана имеет необходимые возможности для реконструкции, роста и развития  на обозримую перспективу.

Однако, размещение п. Ивняки непосредственно в восточной части поселения на границе с Ярославлем создает определенный эксцентриситет и диктует необходимость создания  системы общественных центров.

Последующее освоение территорий для развития селитебной застройки может происходить только после разработки проектной документации на стадии ПДП с обязательной детальной проработкой общественно-деловых, коммунально-складских, рекреационных и иных зон. При этом данные проекты должны обеспечить размещение конкретных объектов с расчетной на момент проектирования мощностью на территориях предлагаемых настоящим генпланом  функциональных зон развития.

Данным Генпланом предусмотрены вновь создаваемые общественные центры на территориях, предполагаемых к переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов для последующего жилищного строительства в районе д. Сабельницы, п. Ивняки, п. Карачиха, с. Сарафоново, д. Першино.

Архитектурно-планировочная идея центра сохраняет и развивает традиционное зонирование присущее поселку и  выраженное системой небольших площадей, соединенных улицами, фасады которых в большинстве своем сформированы новой или реконструированной застройкой с повышенными архитектурными требованиями, а также в создании внутри квартальных пешеходных направлений, позволивших связать размещаемые на площадях объекты городского центра между собой.

## 5.5 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В новом плане территориального развития Ивняковского сельского поселения предложены два основных стратегических направления развития.

1. Развитие населенных пунктов и, в первую очередь центра поселения п. Ивняки внутри существующей черты населенных пунктов за счет внутренних резервов.

2. Расширение территорий населенных пунктов после исчерпания внутренних территориальных резервов за счет прилегающих земель сельхозназначения.

Внутри населенных пунктов резервами территории для строительного развития являются земли, используемые в настоящее время под огороды, выпасы, не удобицы.

| № (условное обозначение на карте) | Правообладатель земельного участка | Кадастровый №, S ЗУ | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агрофирма «ПАХМА» |  | Включение ЗУ в границы населенного пункта (для жилищного строительства) |
| 1.1. |  | 76:17:168701:975 71 527 м2 | п. Ивняки |
| 1.2. |  | 76:17:168701:958 367 469 м2 | п. Ивняки |
| 1.3. |  | 76:17:168701:950 56 804 м2 | п. Ивняки |
| 1.4. |  | 76:17:168701:971 472 441 м2 | д. Зверинцы |
| 1.5. |  | 76:17:168701:762 618 732 м2 | д. Зверинцы |
| 1.6. |  | 76:17:168701:757 27 249 м2 | д. Зверинцы |
| 1.7. |  | 76:17:168701:755 28 870 м2 | д. Зверинцы |
| 1.8. |  | 76:17:168701:946 302 860 м2 | д. Ивановский Перевоз |
| 1.9. |  | 76:17:168701:943 518 055 м2 | д. Ивановский Перевоз |
| 1.10. |  | 76:17:168701:761 118 284 м2 | д. Ивановский Перевоз |
| 1.11. |  | 76:17:168701:847 12 046 м2 | д. Медведково |
| 1.12. |  | 76:17:168701:500 34 818 м2 | с. Богослов |
| 1.13. |  | 76:17:168701:405 10 760 м2 | с. Богослов |
| 2. | ЗАО «Агрофирма «ПАХМА» |  | Перевод ЗУ из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности и иного специального назначения» |
| 2.1. |  | 76:17:168701:952 3 809 м2 | (Для организации СТО и автостоянки) |
| 2.2. |  | 76:17:168701:973 51 760 м2 | (Для организации СТО и автостоянки) |
| 2.3. |  | 76:17:168701:962 25 514 м2 | (Для организации СТО, автостоянки и сопутствующего сервиса) |
| 3 | 1) ООО «АРТ-Маркет» (573/1000); 2) Гущин М.В. (213/1000); 3) Попов В.С. (214/1000) | 76:17:168701:334 300 000 м2 | Перевод ЗУ из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности и иного специального назначения» (для организации логистического сервиса) |
| 4 | ЗАО «Грасви +» | 76:17:186201:414 10 000 м2 | Перевод ЗУ из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности и иного специального назначения» (для организации автостоянки, автоцентра и сопутствующие функции) |
| 5 | ООО «Спектринвестрой» |  | Включение в границы населенного пункта д. Зяблицы (для индивидуального жилищного строительства) |
| 5.1. |  | 76:17:193201:74 133 994 м2 |  |
| 5.2. |  | 76:17:193201:73 731 598 м2 |  |
| 6 | Администрация ЯМР ЯО (в лице Главы ЯМР ЯО Решатова А.В.) | 1 981 500 м2 | Перевод земельного массива из «земель запаса» в «земли промышленности и иного специального назначения» (производственная зона) |
| 7 | ОАО «Сельхозтехника» |  | Включение в границы населенного пункта п. Карачиха (для индивидуального жилищного строительства) |
| 7.1 |  | 76:17:168701:1080 10 000 м2 |  |
| 7.2 |  | 76:17:168701:1081 10 000 м2 |  |
| 7.3 |  | 76:17:168701:1082 10 000 м2 |  |

Предложения по территориальному планированию

| № (условное обозначение на карте) | Правообладатель земельного участка | Кадастровый№, S ЗУ | Предложение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО «Агрофирма «ПАХМА» |  | Включение ЗУ в границы населенного пункта (для жилищного строительства) |
| 1.1. |  | 76:17:168701:978 19278 м2 | п. Ивняки |
| 1.2. |  | 76:17:168701:948 304382 м2 | д. Зверинцы |
| 1.3. |  | 76:17:168701:937 31785 м2 | д. Зверинцы |
| 1.4. |  | 76:17:168701:936 201950 м2 | д. Зверинцы |
| 1.5. |  | 76:17:168701:846 286814 м2 | д. Медведково |
| 1.6. |  | 76:17:168701:844 157330 м2 | д. Осовые |
| 1.7. |  | 76:17:168701:833 214093 м2 | д. Осовые |
| 1.8. |  | 76:17:168701:818 499298 м2 | д. Зверинцы |
| 1.9. |  | 76:17:168701:841 197724 м2 | д. Ивановский Перевоз |
| 1.10. |  | 76:17:186201:498 179630 м2 | д. Ивановский Перевоз |
| 1.11. |  | 76:17:168701:837 235932 м2 | д. Сабельницы |
| 1.12. |  | 76:17:168701:789 73486 м2 | д. Сабельницы |
| 1.13. |  | 76:17:168701:829 552993 м2 | д. Горбуново |
| 1.14. |  | 76:17:186201:501 13543 м2 | с. Богослов |
| 1.15. |  | 76:17:186201:404 3165 м2 | с. Богослов |
| 1.16. |  | 76:17:186201:403 45529 м2 | с. Богослов |
| 1.17. |  | 76:17:186201:402 10632 м2 | с. Богослов |
| 1.18. |  | 76:17:186201:395 23567 м2 | с. Богослов |
| 1.19. |  | 76:17:186201:384 20558 м2 | с. Богослов |
| 1.20. |  | 76:17:168702:379 66652 м2 | с. Богослов |
| 2. | Администрация ЯМР | 76:17:204401:319 90900 м2 | Предполагаемый перевод из «земель сельскохозяйственного назначения» в «земли промышленности и иного специального назначения» Проведение проектных работ и строительство объекта «ПГУ-ТЭЦ мощностью 450 МВт» Ярославская область, Ярославский район, на территории Бекреневского сельсовета |

## 5.6 РАЗВИТИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ П. ИВНЯКИ

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры сельского поселения, является близкое расположение к г. Ярославлю, поселок примыкает к границе города.

Селитебная зона, сформированная на протяжении развития п. Ивняки, имеет характер достаточно крупных и планировочно четких групп кварталов с типовой застройкой.

Жилая застройка, состоящая из 5-ти этажных каменных жилых домов сформирована в юго-восточной и центральной частях посёлка. Зоны усадебной застройки находятся в северной части поселка, имеют относительно высокий уровень инженерного обеспечения и благоустройства.

Генеральным планом предполагается развитие как усадебной так и многоэтажной застройки, с организацией новых общественно-деловой и рекреационной зон.

Производственная зона расположена на юго-западе поселка, планируемое развитие намечено в северо-западном направлении, в основном за счет территорий сельскохозяйственного назначения.

Развитие населенных пунктов

В приведенной сводной Таблице 2 даны основные технико-экономические показатели по разработанным проектам населенных пунктов.

Примечание к Таблице 2

В проектируемой общественно-деловой зоне могут размещаться объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянки автомобильного транспорта, объекты делового, финансового назначения, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан. В проектируемых жилых зон возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Проектируемые производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. В состав проектируемых зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Количество домов принято из расчёта расположения и застраиваемой территории жилых домов на земельном участке 20 соток при ширине улиц и проездов 20 м.

## 5.7 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА И ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД

Характер и содержание инженерной подготовки определяются основными существующими проблемами и наличными экологическими рисками.

Инженерная подготовка территории предполагает реализацию следующих комплексов мероприятий:

- вертикальная планировка внутри поселковых территорий с организацией  водоотведения с внутренних частей кварталов и ликвидацией подпорных эффектов в зонах отсечения естественных поверхностных и подземных тальвегов дорожным полотном;

- поэтапное обустройство берегов водоемов (при их наличии либо при проектировании) посредством  их укрепления и устройства искусственной набережной (на первом этапе) и урегулирования стока за счет возведения инженерных сооружений по защите от подтопления;

- установка фильтрующих габионных водовыпусков в устьевых частях многочисленных мелких водотоков, впадающих в водоем,  для перехвата техногенного стока и смывов-загрязнений с территории населенных пунктов.

При разработке ландшафтных проектов на территории поселения  предлагается исходить из необходимости раскрытия прибрежных населенных пунктов на акваторию, обусловленной требованием времени  и общей композиционной идеей, что неизбежно приведет к увеличению градостроительной нагрузки на прибрежную зону.

Формирования эколого-рекреационного каркаса также напрямую зависит от возможностей стабилизации и обустройства прибрежной зоны.

Следовательно, задача инженерной подготовки – минимизация естественных процессов боковых деформаций прибрежной зоны водоема, частичное укрепление  несущего грунтового массива прибрежной полосы.

Для достижения данной задачи необходимо:

- устройство лестниц спусков в зонах отдыха  для недопущения образования скотобойных троп и развития линейной эрозии;

- строгое соблюдение режима прибрежной полосы водоохранной зоны.

Грунтовые дороги, разделяющие кварталы частной усадебной застройки, после многолетней подсыпки стали играть роль отсекающих дамб. При этом дренажные канвы мелкого заложения, прокопанные вдоль земельных участков и местами – вдоль дорог, не обеспечивают отведения атмосферных осадков и талых вод в необходимом объеме.

Закрытая сеть дождевой канализации должна также трассироваться в максимально возможном соответствии с выявленной системой латерального ложбинно-лощинного стока. При этом закрытая сеть дождевой канализации может устраиваться из современных ПВХ-материалов, что значительно удешевляет их укладку.

Вокруг вновь проектируемых капитальных зданий  с высоким уровнем стояния грунтовых вод должен быть устроен кольцевой дренаж с выпуском дренажных вод в ближайшую дождевую или дренажно-дождевую сеть. Эффективность функционирования последней связана напрямую с сохранностью мелких речек и целой сети ручьев.

Для сохранения этих элементов важно культивировать плотные заросли мелколиственных пород в прибрежной защитной полосе,  не допускать сваливания бытового мусора.

Для реорганизации дренажной сети в целом целесообразно устроить систему проколов под телом дорожных насыпей основных магистралей населенных пунктов в местах их пересечения с главными элементами ложбинно-лощинной сети.

# 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ИВНЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

## 6.1 ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Основу дорожной сети Ивняковского сельского поселения составляют  автомобильные дороги, содержание и развитие которых осуществляется за счет средств местного бюджета.

Расположение поселения  в непосредственной близости с областным центром г. Ярославль связывает транспортные магистрали с уличной сетью города. Конфигурация сети автомобильных дорог имеет линейную структуру. Часть населенных пунктов с постоянно проживающим населением не имеет круглогодичных связей с административным центром, что особенно важно в вопросе развития сельских населенных пунктов и отрицательно сказывается на условиях жизни населения.

По территории поселения проходят автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции   департамента дорожного хозяйства Ярославской области (Таблица 3).

Кроме дорог региональной собственности на территории поселения имеются бесхозные дороги, ранее входившие в перечень ведомственных дорог и с утратой юридического статуса и имущественных прав отдельных ведомственных организаций, стали бесхозными.

В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта, до населённых пунктов: Костяево, Пестово, Михальцево, Поповка, Котельницы, Бельково, Матвеевское, Козульки, Никульское, Петелино, Порошино. В результате  разрушения таких дорог идут прогрессирующими темпами, а стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью новых  дорог.

Согласно письму департамента дорожного хозяйства Ярославской области от 25.09.2008 г. № 05-13/3181, в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог II  технической категории – 75 метров, III –IV технической категории – 50м, для дорог  V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги). На земельные участки в границах придорожных полос в соответствии с постановлением Администрации Ярославской области от 28.04.1999г. № 85-п «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования Ярославской области», в редакции постановления от 30.10.2006г. № 253-а, установлены ограничения в использовании.

Вдоль автодорог, расположенных вне границ населённых пунктов Ивняковского СП,  предусматриваются придорожные полосы в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

По территории поселения проходят транзитные автодороги «Ярославль - Углич» (3,4 тех. категории в а/б исполнении), Карачиха - Ширинье (4 тех.категории), Юго-Западная окружная дорога г. Ярославля (3 тех.категории).

Общая протяжённость сети автодорог, расположенных на территории  Ивняковского сельского поселения, составляет 177,2 км, представлена в Таблице 3.

Таблица 3

| № | Наименование дорог | Протяж. км | Покрытие | Категория | Треб ширина полосы отвода м м | Придорожная полоса м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автодороги регионального и межмуниципального значения, находящиеся в компетенции департамента дорожного хозяйства Ярославской области |
| 1 | «Ярославль-Углич» - Сарафоново | 1,0 | А/б | 4 | 24 | 50 |
| 2 | Ярославль -Сабельницы | 3,8 | А/б | 4 | 24 | 50 |
| 3 | Зяблицы - Тенино | 5,84 | А/б | 4 | 24 | 50 |
| 4 | Подъезд к д. Котельницы | 0,45 | грав | 5 (2-с-а) | 24 | 25 |
| 5 | Бекренево - Губцево | 2,28 | А/б | 5 | 24 | 25 |
| 6 | Карачиха - Ширинье | 11,7 | А/б | 4-б | 24 | 50 |
| 7 | «Карачиха -Ширинье»-Антроповское | 0,72 | Грунт | Б/к | 24 | 25 |
| 8 | «Карачиха - Ширинье»- Иваново-Кошевники | 0,5 | А/б | 5 | 24 | 25 |
| 9 | «Карачиха -Ширинье»- Леонтьевское | 0,6 | Грунт | 5 | 24 | 25 |
| 10 | «Карачиха -Ширинье»-Ременицы | 5,7 | А/б | 4-5 | 24 | 50-25 |
| 11 | Яр.- Углич – д. Михальцево | 3,2 | Асфальт | 5 | 20 | 25 |
| 12 | Яр.- Углич – д. Бузаркино | 0,6 | Асфальт | 5 | 22 | 25 |
| 13 | Спасское - Матвеевское | 5,27 | Асфальт | 5 | 24 | 25 |
| 14 | Яр.- Углич – д. Костяево | 0,9 | грунт |  | 24 | 25 |
|  | ИТОГО: | 42,56 |  |  |

Местного значения

(расположенных вне границ населённых пунктов на территории Ивняковского поселения)

| № п/п | Наименование объекта, место расположения | Балансо-держатель | Протяжён-ность, км | Вид покрытия | Категория дороги | Отметка о необходи-мости ремонта с указанием вида работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ивняковский сельский округ (24,5 км) |
| 1 | д. Сабельницы – д. Коровайцево – д. Бойтово – д. Горбуново – д. Никульское | ЗАО «Агрофирма «Пахма» | 15,45 | Асфальт | Местного значения | Ямочный ремонт |
| 2 | д. Сабельницы – д. Осовые | бесхозяйная | 2,2 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 3 | Юго-зап. дорога – д.Зверинцы | бесхозяйная | 0,25 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 4 | Юго-зап. дорога – д. Раздолье | бесхозяйная | 2,5 | Асфальт | Местного значения |  |
| 5 | д. Антроповское – д. Бельково | бесхозяйная | 2,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 6 | п. Суринский – д. Колобиха | бесхозяйная | 1,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 7 | Юго-зап. дорога – п. Суринский | бесхозяйная | 0,2 | Асфальт | Местного значения |  |
| Бекреневский сельский округ (38,65 км) |
| 8 | Яр.- Углич – п.Садовый | бесхозяйная | 1,5 | Насыпная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 9 | Яр.- Углич – д. Бовыкино | бесхозяйная | 2,86 | Насыпная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 10 | д. Бекренево – д.Ильино | бесхозяйная | 2,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 11 | д. Залесье – д. Терехово – д. Давыдовское | бесхозяйная | 2,0 | Насыпная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 12 | Яр.- Углич – д. Борисково | бесхозяйная | 2,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 13 | Яр.- Углич – д. Ефремово | бесхозяйная | 9,5 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 14 | д. Б. Поповка – д.Пестово | бесхозяйная | 1,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 15 | д. Суринское – ст.Молот | бесхозяйная | 1,0 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 16 | Яр.- Углич – д. Б. Домнино | бесхозяйная | 0,6 | Асфальт | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 17 | Яр.- Углич – д. М. Домнино | бесхозяйная | 0,4 | Асфальт | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 18 | д. Котельницы – д. Ларино | бесхозяйная | 0,93 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 19 | д. Терехово – д. Гридино | бесхозяйная | 0,5 | Накатанная | Местного значения | Ямочный ремонт |
| 20 | Яр.- Рыбинск – д. Скоково – п. Тенино | бесхозяйная | 3,67 | Асфальт | Местного значения | Ямочный ремонт |
| 21 | д. Скоково – д. Порошино | бесхозяйная | 0,52 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 22 | д. Скоково – д. Петелино | бесхозяйная | 0,54 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 23 | от дороги на д. Скоково – д. Кр. Горка | бесхозяйная | 0,87 | Накатанная | Местного значения | Ямочный ремонт |
| 24 | Яр.- Рыбинск – д. Ченцы | бесхозяйная | 0,25 | Частично асфальт, Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень. Ямочный ремонт |
| 25 | Яр.- Углич – д. Жуково | бесхозяйная | 0,5 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 26 | Яр.- Углич – д.Городищи | бесхозяйная | 1,16 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 27 | Сады – д. Котельницы | бесхозяйная | 1,5 | Насыпная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 28 | д. Бовыкино – д. Ананьино | бесхозяйная | 0,91 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 29 | д. Бовыкино – д. Поповка – д. Курилово | бесхозяйная | 0,72 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 30 | д. Ломки – д. Курилково | бесхозяйная | 0,5 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 31 | Яр.- Углич – д.Ломки | бесхозяйная | 2,0 | Бетонные плиты, асфальт | Местного значения | Отсыпка ПГС, щебень. Ямочный ремонт |
| 32 | Яр.- Углич – с.Спасское | бесхозяйная | 0,3 | Асфальт | Местного значения | Ямочный ремонт |
| 33 | д. Демково – д. Новлино | бесхозяйная | 0,62 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |
| 34 | д. Матвеевское – д. Козульки | бесхозяйная | 0,3 | Накатанная | Местного значения | Планировка, отсыпка ПГС, щебень |

Примечание:

вид покрытия : а/б – асфальтобетонное, цементобетонное, ПГС- гравийные не обработанные вяжущим составом, грунт - грунтовые дороги, грунт*- безнасыпные, полевые дороги.

Перечень  инженерных сооружений (мостов),

расположенных на территории Ивняковского СП

| № п/п | Место расположения | Балансодержатель | Характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бельково - дачи | бесхозяйный | Навесной, метал. поручни, дерев. настил |
| 2 | д. Медведково - Осовые | бесхозяйный | Подвесной деревянный с метал. растяжками |
| 3 | д. Юркино | бесхозяйный | Ж/б труба, деревянный настил |
| 4 | д. Пеньки - с. Пахна | бесхозяйный | Металлический, деревянный настил |
| 5 | д. Костяево | бесхозяйный | Металлический, деревянный настил |
| 6 | д. Михальцево | бесхозяйный | Металлический, деревянный настил |
| 7 | д. Пестово | бесхозяйный | Ж/б труба, деревянный настил |
| 8 | д. Зяблицы | Департамент дорожного х-ва ЯО | Ж/б основание, асфальт |
| 9 | Вблизи д. Зверинцы | бесхозяйный | Ж/б основание, асфальт |
| 10 | Вблизи д. Ивановский Перевоз | бесхозяйный | Ж/б основание, асфальт |

Дороги, связывающие населённые пункты поселения и проходящие по ним, в основном грунтовые, требуют капитального ремонта, а в некоторых направлениях необходимо произвести работы по капитальному ремонту и  реконструкции.

Проектное решение. В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены:

«Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ»;

областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (постановление Администрации области от 12.09.2007 № 393-а).

Проектом предусматривается:

1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог,  техническое состояние которых таково, что дальнейшая их эксплуатация приведет к потере их как объекта недвижимого имущества, либо  полному разрушению дорожного покрытия.

2. Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым покрытием, ПГС:

Ярославль - Углич – д. Костяево; Ярославль – Углич - Михальцево; д. Сабельницы – д. Коровайцево – д. Бойтово – д. Горбуново – д. Никульское; д. Сабельницы – д. Осовые; д. Залесье – д. Терехово – д. Давыдовское; д. Суринское – ст. Молот; д. Антроповское – д. Бельково;  Яр.- Углич – д. Бовыкино; Юго-зап. дорога – д. Зверинцы; Яр.- Углич – д. Ефремово; от дороги на д. Скоково – д. Красная Горка; д. Бовыкино – д. Ананьино; Яр.- Углич – с. Спасское.

3. При ведении комплексной застройки объектов малоэтажного строительства необходимо предусмотреть строительство дорог уличной сети.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки в населённых пунктах: Сарафоново, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы необходимо предусмотреть проектирование и строительство дорог уличной сети протяжённостью 14.0 км.

4. Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозяйных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

5. Администрации сельского поселения в процессе мониторинга генерального плана на стадии разработки ГП населённых пунктов на актуализированной топогеодезической основе предусмотреть технологические коридоры вдоль автодорог   (расположенных за границами полосы отвода и придорожной полосы) для размещения проектируемых и перспективных коммуникаций и сооружений.

Кроме того, необходимо выполнить мероприятия по установлению границ (проектированию и закреплению в натуре) населённых пунктов.

Примечание:

При проектировании городских и сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети (Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Минрегионразвития России от 28.12.2010 г. N 820).

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ (ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ)

При разработке мероприятий максимально учитывались конкретные проблемы и интересы сельского поселения. Система мероприятий по реализации поставленных целей развития сельского поселения, включает следующие основных направления:

- Содействие развитию предприятий и предпринимательской деятельности

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.

  - Развитие и модернизация предприятий промышленности и АПК, с ориентацией их на расширение и углубление переработки сельскохозяйственной продукции, ремонта техники и оборудования.

Это будет возможно лишь с повышением доступности кредитов коммерческих банков и займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, привлекаемыми сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, и организациями, осуществляющими первичную и последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, для пополнения оборотных средств, обновления основных фондов, развития первичной переработки мяса и молока.

Дальнейшее развитие промышленных территорий в районе базы Нечерноземья, с юго-западной стороны п. Ивняки, с северо-восточной д. Першино, в районе д. Чурилково и в районе д. Раздолье.

  - Создание кластеров различного функционального типа и уровня.

На территории сельского поселения могут быть созданы кластеры различного функционального типа, уровня и точки роста.

Кластеры агропромышленного типа:

1. Растениеводство:

- ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».

- Животноводство:

- ЗАО Агрофирма «Пахма», ООО «Агроцех», СПК «Молот».

  - Повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции в ходе реализации Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы (Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446).

1.4 Содействие развитию высокоэффективных малых и средних предприятий, использующих местное сырье и материалы (производство строительных материалов и изделий, бытовые услуги, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, транспортные услуги, ремонт и техобслуживание автомобилей и др).

2. Возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

2.1 организация научно-изыскательских работ по изучению традиционных ремесел и промыслов региона;

2.2 возрождение и развитие традиционных ремесел и промыслов на базе результатов изысканий и активный информационный маркетинг уникальной продукции художественных промыслов и ремесел.

3. Обеспечение устойчивости социально-демографической структуры населения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.

3.1 Реализация мер социальной политики, направленных на повышение уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы. В настоящее время выполнение данной задачи предусматривается в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", утвержденной постановление Правительства Ярославской области от 5 апреля 2010 г. N 187-п.

3.2 Создание условий для строительства жилья и в первую очередь усадебного типа. Схема территориального развития поселения и генеральные планы развития населенных пунктов численностью свыше 100 человек должны предусматривать площади для строительства малоэтажного жилья в д. Давыдовское, д. Першино, д. Зяблицы, п. Суринский, д. Зверинцы, д. Ивановский Перевоз и д. Осовые.

# 3.3 Максимально возможное сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи в ходе реализации ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009-2011 годы" (утв. приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13 ноября 2008 г. N 3-з).

4. Реконструкция, модернизация жилищного фонда, новое жилищное строительство

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

4.1 реализация жилищной программы с учетом конкретных условий населенных пунктов сельского поселения;

4.2 новое жилищное строительство;

Существующая в настоящее время проблема нехватки жилья может быть решена также посредством реализации следующих федеральных и региональных программ:

■ Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. № 675;

■ Постановление Администрации Ярославской области от 5 сентября 2007 г. № 370-а «Об областной целевой программе «Государственная поддержка граждан, проживающих на территории Ярославской области, в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2008-2009 годы»;

■ Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"; постановление Правительства РФ от 12 декабря 2007 г. N 862 "О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий";

■ Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в РФ»;

# ■ Постановление Правительства Ярославской области от 14 октября 2009 г. N 994-п "Об Областной целевой программе по улучшению жилищных условий многодетных семей на 2010-2011 годы";

# ■ Постановление Правительства Ярославской области от 11 января 2010 г. N 1-п "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём отдельных категорий граждан за счёт средств федерального бюджета и признании утратившим силу постановления Администрации области от 01.02.2006 N 32";

4.3 обеспечение типологического разнообразия нового жилища;

4.4 реконструкция, модернизация и капитальный ремонт жилищного фонда.

Данный пункт может быть реализован посредствам следующих ФЗ и программ:

■ Федеральный Закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в ред. от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ;

■ Федеральный Закон «О порядке определения минимального объема долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости стимулирования рынка жилья, за счет средств субъектов РФ и (или) средств местных бюджетов в 2009 году и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 30 декабря 2008 г. № 323-ФЗ;

■ Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах";

■ Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

# ■ Постановление Правительства Ярославской области от 28 мая 2008 г. N 254-п "О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов в Ярославской области на 2008-2009 годы (первый и второй этапы)";

■ Постановление Правительства Ярославской области от 23 апреля 2008 г. № 198-п «Об утверждении нормативно-методических материалов для разработки и реализации областной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области».

5. Развитие социальной инфраструктуры

# Возможности развития социальной инфраструктуры поселения даны в областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" (утв. постановлением Правительства Ярославской области от 5 апреля 2010 г. N 187-п).

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

5.1 перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом объектов сферы обслуживания, более необходимых для сельского поселения;

5.2 создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности базовых социальных услуг (прежде всего, медицинского обслуживания и образования), расширение возможностей выбора их населением;

5.3 обустройство мест захоронений (инвентаризация и паспортизация мест захоронений, приведение в порядок старых и создание новых кладбищ);

5.4 строительство новых объектов здравоохранения в д. Першино, д. Чурилково, д. Осовые;

5.5 строительство спортивно-оздоровительных комплексов и открытых площадок для занятия спортом в п. Ивняки, д. Ивановский Перевоз, д. Першино, д. Чурилково, д. Зверинцы,  с. Сарафоново, п. Карачиха;

5.6 строительство учреждений образования и дошкольного воспитания в п. Карачиха, п. Ивняки, д. Зверинцы,  д. Першино, д. Осовые;

5.7 строительство предприятий торговли в п. Ивняки, с. Спасское, п. Смена, с. Сарафоново, д. Чурилково, д. Ивановский Перевоз, д. Осовые, д. Зверинцы, д. Бекренево.

6. Модернизация и повышение надежности инженерно-технической инфраструктуры

6.1   ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ:

6.1.1.  Первоочередные мероприятия

Инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и водоотведения: водопровода, канализации, очистных сооружений, КНС.

Ремонт, по мере необходимости, существующих систем водоснабжения в населённых пунктах: Сарафоново, Ивняки, Карачиха.

6.1.2. На расчётный период:

Проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения в населённых пунктах: Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Медведково, Пахна, Сабельницы.

Проектирование реконструкции систем канализации  в населённых пунктах: Сарафоново, Карачиха,  Чурилково.

6.2.  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (на основе Генеральной схемы газификации и газоснабжения ЯО):

6.2.1.  Первоочередные мероприятия

Проектирование и строительство распределительных сетей газопровода Сарафоново – Зяблицы; Карачиха - Ивановский Перевоз – Зверинцы.

6.2.2. На расчётный период

Проектирование  и строительство распределительных сетей газопровода Медведково – Богослов; Чебаково – Бузаркино – Дорожаево – Спасское – Смена; Спасское – Давыдовское – Тенино – Бекренево.

6.3.  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

6.3.1.  Первоочередные мероприятия

- проектирование реконструкции ЛЭП 4 квт в населённых пунктах Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы;

- проектирование реконструкции ТП (трансформаторные подстанции), КТП (комплектные трансформаторные подстанции)  Сарафоново, Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы.

6.3.2  На расчётный период

Проектирование схемы электроснабжения Ивняковского сельского поселения с учётом увеличения нагрузок, рассчитанных на развитие населённых пунктов, пром-, сельхозпредприятий, др. объектов, предусмотренных генеральным планом.

7. Совершенствование транспортной инфраструктуры

7.1  На расчетный срок

Перевод гравийных и грунтовых дорог в автодороги с усовершенствованным асфальтовым покрытием, ПГС:

Ярославль - Углич – д. Костяево; Ярославль – Углич - Михальцево; д. Сабельницы – д. Коровайцево – д. Бойтово – д. Горбуново – д. Никульское; д. Сабельницы – д. Осовые; д. Залесье – д. Терехово – д. Давыдовское; д. Суринское – ст.Молот; д. Антроповское – д. Бельково;  Яр.- Углич – д. Бовыкино; Юго-зап. дорога – д.Зверинцы; Яр.- Углич – д. Ефремово; от дороги на д. Скоково – д. Кр. Горка; д. Бовыкино – д. Ананьино; Яр.- Углич – с.Спасское.

Первым этапом строительства малоэтажной застройки в населённых пунктах: Сарафоново, Чурилково, Пеньки, Ивняки, Карачиха, Медведково, Пахна, Сабельницы необходимо предусмотреть проектирование и строительство дорог уличной сети протяжённостью 14.0 км.

В основу проектных решений по организации внешнего транспорта положены: «Схема развития автомобильных дорог Ярославской области», разработанная Московским филиалом «ГИПРОДОРНИИ», Областная целевая программа развития сети автомобильных дорог Ярославской области (утв. постановлением Администрации Ярославской области от 12.09.2007 г. № 393-а).

Для решения проблем муниципальных, ведомственных и бесхозных дорог необходимо провести их инвентаризацию, на основе  результатов которой появится возможность разработать план поэтапного перевода дорог, обеспечивающих транспортные связи между населенными пунктами, в сеть дорог общего пользования.

8. Возрождение и совершенствование архитектурно-пространственной среды и сохранение архитектурного наследия

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

8.1 разработка градостроительных концепций восстановления исторической среды на отдельных территориях сельского поселения;

8.2 разработка требований по организации застроенных и реконструктивных преобразований (мероприятий) на территориях достопримечательных мест в виде градостроительных регламентов, закрепляемых в правовом документе градостроительного зонирования (правилах землепользования и застройки сельского поселения);

8.3 совместно с субъектом федерации – Ярославской областью разработать проекты зон охраны памятников истории и культуры сельского поселения, по результатам которого, в случае необходимости, внести соответствующие изменения в генеральный план и правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения;

8.4 реставрация или восстановление объектов культурного наследия в соответствие с разработанными и утвержденными мероприятиями.

9. Совершенствование и развитие районов нового строительства

Основным мероприятием по реализации данного направления является.

9.1 Строительство новых жилых образований и создание в них пешеходных зон, мест отдыха, благоустройство улиц, площадей, внутриквартальных территорий (мощение тротуаров, освещение, создание  системы озеленения с учетом исторических ландшафтов).

Для выполнения данных мероприятий необходимо в процессе градостроительной подготовки земельных участков, проектировании и реализации проектов застройки включать вышеперечисленные мероприятия.

9.2 Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов, что находит отражение в планируемых к разработке генеральных планах населенных пунктов: Ивняки, Карачиха, Медведково, Сабельницы, Сарафоново, Спасское, Чурилково, Пеньки, Пахна, д. Давыдовское, д. Першино, д. Зяблицы, п. Суринский, д. Зверинцы, д. Ивановский Перевоз и д. Осовые.

10. Повышение социально-экономической и градостроительной эффективности использования территорий

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются:

10.1 внесение изменений в Правила землепользования и застройки Ивняковского сельского поселения;

10.2 разработка документации по планировке территорий перспективных для застройки элементами планировочной структуры населенных пунктов.

11. Эффективное и качественное использование туристско-рекреационного потенциала сельского поселения

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.

11.1 Определение приоритетных направлений развития туризма в сельском поселении. (Одно из возможных направлений – агротуризм – на территориях, расположенных в северной части сельского  поселения).

11.2 В соответствие с программой «Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года» формирование центра сельского поселения – п. Ивняки  с развитой социальной инфраструктурой, ориентированной на обслуживание туристов и отдыхающих (гостиницы, кафе, место проведение ярмарок, производство сувениров и т.п.). Возможно создание объектов туристско-рекреационного назначения в районе д. Горбуново на берегу р. Которосль, и в районе с. Богослов на берегу р. Пахма.

12. Создание условий для улучшения экологической обстановки

Основными мероприятиями по реализации данного направления являются.

12.1.  Снижение вредных выбросов в воздушный бассейн.

В связи с отсутствием  данных  по состоянию атмосферного воздуха конкретно по сельскому  поселению выдать целевые рекомендации не представляется возможным, однако рекомендации по проведению определённых мероприятий, возможных в условиях сельского поселения,  проектом предусматриваются.

- Озеленение и благоустройство населенных пунктов (п. Ивняки, с. Пахна, д. Медведково, д. Чурилково, с. Спасское, с. Сарафоново). Создание сплошных лесозащитных полос вдоль автомагистралей.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями  инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон  промышленных, коммунальных объектов, озеленение существующих санитарно-защитных зон  (в первую очередь МТФ СПК «Молот» в д. Дорожаево и с. Сарафоново; ГУЗ ЯО ОПБ «Спасское»; ООО «Русские Колбасы» в п. Ивняки;  МТФ, кирпичный цех, зерноток ЗАО «Агрофирма «Пахма» в д. Медведково; ООО «Ярославский строитель», СЗЗ которых накрывают значительные участки жилого фонда).

- Проведение мероприятий по наблюдению за состоянием загрязнения атмосферного воздуха.

12.2 Снижение вредных сбросов в водоёмы:

12.2.1. - организация работы по оформлению предприятиями и организациями   проектов НДС  (проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты) и получения в итоге разрешения на сброс;

- организация водоохранных зон и прибрежных полос поверхностных водных источников, обозначения их на местности, организация контроля за соблюдением их режима;

12.2.2. - проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения в населённых пунктах: Дорожаево, Спасское, Чурилково, Пеньки, Медведково, Пахна, Сабельницы.

- проектирование реконструкции систем канализации  в населённых пунктах: Сарафоново, Карачиха,  Чурилково.

12.3 Санитарная очистка территории.

Разработать схему санитарной очистки территории сельского поселения.

Схема должна включить в себя мероприятия по оборудованию контейнерных площадок на территории населенных пунктов, а также мероприятия по организации оборудования контейнерных площадок на территории садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих товариществ (партнерств). Систематическое проведение санитарной очистки на территории населенных пунктов, территорий вблизи садоводческих (огороднических, дачных) некоммерческих товариществ (партнерств), особое внимание должно уделяться лесным массивам, прилегающим к этим территориям, а также вдоль автодорог. Организация селективного сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. Выявление несанкционированных свалок и проведения их рекультивации.

В случаях, когда законодательство не позволяет администрации поселения самостоятельно решить экологическую проблему,  работа проводится совместно с инспекторами по охране природы управления Росприроднадзора, Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, отдела охраны природы МР, а также с привлечением депутатского корпуса всех уровней.

При всей сложности проведения кадровой политики в условиях сельского поселения и катастрофического отсутствия финансовых средств, всё-таки считаем необходимым закрепление функций по охране природы за конкретным специалистом администрации поселения.

13. Предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(в соответствии с перечнем основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

В соответствии с письмом Главного управления МЧС России по Ярославской области № 2090-3-2-13 от 26.03.2009:

-   Ивняковское сельское поселение Ярославского МР не категорируется по ГО;

-  на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского МР имеется один объект категорированный по ГО – ООО «Балттранснефтепродукт»;

- на территории Ивняковского сельского поселения имеется важный объект жизнеобеспечения Тенинская водогрейная котельная;

-  на востоке, юго-востоке от Ивняковского сельского поселения расположен город Ярославль, отнесенный к I группе по ГО.

Ивняковское сельское поселение попадает:

-  в зону возможного катастрофического затопления при прорыве Рыбинского гидроузла: уровень воды в р. Волга достигнет отметки 96,4 м по БС (на начальном уровне до прорыва – 84,1).

На территории Ивняковского СП размещены: пром. зона «База Нечерноземье», ОАО «Ярославская энергетическая компания» Тенинская водогрейная котельная (нефтепродукты 2 400 м3).

Количество эвакуируемого населения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:

при катастрофическом затоплении – 2 102 чел.

На территории планируется организовать два СЭП:

-  п. Ивняки, ул. Луговая, 1А СОШ;

-  п. Карачиха, ул. Школьная, 31 СОШ.

На территории планируется организовать 1 ПЭП по адресу: с. Сарафоново, д. 55 (СОШ) (требуется уточнение).

На территории Базы Нечерноземья  Открытое акционерное общество «Стройконструкция» имеет отдельно стоящее ЗС ГО типа убежище  ОСУ-III-150. В с. Сарафоново имеется ПРУ – П-4-450.

Транспортные коммуникации, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных ситуаций на территории Ивняковского сельского поселения:

-  автодорога Ярославль-Углич; Юго-западная окружная дорога;

-  железнодорожный перегон Ярославль-Рыбинск;

- два магистральных нефтепровода Ярославль-Кириши-1, Ярославль-Кириши-2;

-  магистральный газопровод Нижний Новгород-Череповец (диаметр трубы 720 мм);

-  существующие и планируемые к размещению и АЗС, АГЗС:

| Существующие АЗС и АГЗС |
| --- |
| № п/п | Ориентир |
| 1 | Район д. Чурилково, перекресток дорог Ярославль- Углич и ЮЗОД |
| 2 | Район п. Карачиха, ул. Магистральная |
| 3 | Район д. Ивановский Перевоз, ЮЗОД |
| 4 | ЮЗОД (за поворотом в район г. Ярославль – Красный перекоп) |

Основными мероприятиями по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются

1. Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера:

- оповещение водителей и транспортных организаций о неблагоприятных метеоусловиях и о правилах поведения в этих ситуациях;

- обучение населения способам защиты от ЧС природного характера;

- проверка систем оповещения населения и организаций о возникновении и развитии ЧС, которые способны нарушить жизнеобеспечение населения;

- создание материальных и финансовых резервов на пожароопасный сезон;

- осуществление планово-предупредительного ремонта инженерных коммуникаций, линий связи и электропередач, а также контроль состояния жизнеобеспечивающих объектов энерго-, тепло- и водоснабжения;

- в качестве противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров рекомендуем:

■ создание противопожарных барьеров (минерализованных полос на границах лесных массивов);

■ контроль лесопользователей в отношении недопущения и устранения нарушений лесопользования;

■ информирование населения через СМИ;

■ профилактические проверки частного жилого сектора, в том числе, мест проживания социально незащищённых слоёв населения, где проживают многодетные семьи, лица, злоупотребляющие спиртными напитками и ведущие антиобщественный образ жизни, с проведением инструктажей по мерам пожарной безопасности граждан данной категории;

■ в населенных пунктах оборудовать пожарные водоемы и подъездные пути к ним, содержать существующие водоемы и подъездные пути в пригодном для  использования состоянии;

- подсыпка на проезжие части рассматриваемой территории песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, происходящих вследствие обледенения;

- создание метелезащиты и ветрозащиты наземных инженерно-коммуникационных систем, а также проведение посадки лесонасаждений вдоль автомобильных дорог и железной дороги.

2. Предупреждение и снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на транспорте:

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

- улучшение качества дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

- установка стендов, информирующих водителей о состоянии дорог и возможных опасных метеоусловиях;

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением ПДД;

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог);

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

- чистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость;

- организация контроля правил обращения с нефтепродуктами на ж/д транспорте, состояния и срока эксплуатации цистерн, а также проведение работ по совершенствованию правил перевозки опасных грузов и внедрение автоматизированных систем.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на трубопроводном транспорте:

- наращивание и модернизация ремонтных мощностей, увеличение темпов работ по замене отработавших срок трубопроводов на трубопроводы с антикоррозионными покрытиями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на пожароопасных и взрывопожароопасных объектах:

- устранение и защита источников возможного воспламенения;

- контроль неукоснительного соблюдения требований правил безопасности и правильности эксплуатации объекта для исключения возможности аварийных ситуаций вследствие неквалифицированных (ошибочных, преднамеренных) действий отдельных лиц (охраны или персонала);

- исключение проникновения на территорию объекта посторонних лиц, предотвращение диверсионных актов;

- защита зданий и сооружений объекта от разрушений при взрыве;

- своевременное проведение противопожарных мероприятий для ограничения распространения огня в случаях возгорания;

- создание условий для быстрой эвакуации людей и материальных ценностей из зоны пожара;

- подготовка эффективных средств пожарной сигнализации и пожаротушения (автоматические и мобильные средства);

- оборудование подъездов к сооружениям и водоисточникам;

- создание и поддержание имеющихся противопожарных водоемов и резервуаров, устройство водяных завес;

- совершенствование службы оповещения работников предприятий и населения о создавшейся ЧС и обучение необходимым действиям работников и населения в случае возникновения ЧС;

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера:

● разработка комплексного плана мероприятий по защите населения и сельскохозяйственных животных от гнуса, клещей и других опасных насекомых.

Этапы реализации мероприятий

В результате анализа и рассмотрения мероприятий по развитию Ивняковского сельского поселения, были определены основные этапы реализации Генерального плана и последовательность их выполнения.

На первом этапе (первая очередь) реализации Генерального плана до 2015 г. следует выполнить пункты 1.3; 3.1; 3.3; 5.1; 5.3; 10.1; 10.2; 11.1; 12.3; 6.1.1;  6.2.1; 6.3.1.

На расчетный срок реализации Генерального плана до 2029 г. необходимо выполнить пункты 1.1; 1.2; 1.4; 2.1;  2.2; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 5.2; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6.1.2; 6.2.2; 6.3.2; 7.1; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 9.1; 9.2; 11.2; 12.1; 12.2.1; 12.2.2.

## Приложение 1

## Количество населения в населённых пунктах Ивняковского СП

| Сельские округа и населенные пункты | Население, человек (данные на 01.01.2011 г.) |
| --- | --- |
|  | Постоянно проживающие | Временно зарегистрированные |
| Бекреневский СО | 1 956 | 316 |
| с. Сарафоново | 957 | 19 |
| д. Ананьино | 3 | 4 |
| д. Бардуково | 12 | 5 |
| д. Бекренево | 83 | 14 |
| д. Бовыкино | 7 | - |
| д. Большая Поповка | 6 | 1 |
| д. Большое Домнино | 13 | 8 |
| д. Борисково | 2 | - |
| д. Бузаркино | 17 | 3 |
| д. Васюково | - | - |
| д. Городищи | 3 | - |
| д. Гридино | 3 | 1 |
| д. Губцево | 10 | 2 |
| д. Давыдовское | 22 | 5 |
| д. Демково | 6 | 4 |
| д. Дорожаево | 129 | 7 |
| д. Ефремово | 6 | 3 |
| д. Жуково | 1 | - |
| д. Залесье | 6 | - |
| д. Зяблины | 37 | - |
| д. Ильино | 6 | 1 |
| д. Козульки | - | - |
| д. Костяево | 4 | - |
| д. Котельницы | 2 | 3 |
| д. Красная Горка | 9 | 7 |
| д. Курилково | - | - |
| д. Курилово | 8 | - |
| д. Ларино | - | - |
| д. Ломки | 13 | 3 |
| д. Малое Домнино | 2 | 2 |
| д. Матвеевское | 6 | 2 |
| д. Микшино | - | - |
| д. Михальцево | 2 | - |
| д. Молозиново | 10 | 2 |
| ст. Молот | 25 | 4 |
| д. Новлино | - | - |
| с. Пажа | - | - |
| д. Першино | 6 | 7 |
| д. Пестово | 1 | - |
| д. Петелино | 1 | 6 |
| д. Подберезново | 2 | 1 |
| д. Поповка | 4 | - |
| д. Порошино | 2 | - |
| п. Садовый | 22 | 1 |
| д. Скоково | 23 | 7 |
| п. Смена | 81 | 3 |
| с. Спасское | 100 | 4 |
| д. Суринское | 20 | 1 |
| ст. Тенино | 17 | - |
| д. Терехово | 24 | - |
| д. Трубенинское | - | - |
| д. Хозницы | 1 | - |
| д. Ченцы | 6 | 7 |
| д. Чурилково | 198 | 5 |
| Ивняковский СО | 4 754 | 225 |
| п. Ивняки | 2 609 | 86 |
| д. Антроповское | - | - |
| д. Бельково | 3 | - |
| д. Березовки | - | - |
| с. Богослов | 85 | 9 |
| д. Бойтово | - | - |
| д. Воробьево | 12 | - |
| д. Горбуново | - | 2 |
| д. Зверинцы | 41 | 14 |
| д. Иваново-Кошевники | - | - |
| д. Ивановский Перевоз | 94 | 15 |
| п. Карачиха | 1 263 | 39 |
| д. Колобиха | - | - |
| д. Коровайцево | - | 2 |
| д. Костино | - | - |
| д. Леонтьевское | 1 | - |
| д. Медведково | 163 | 18 |
| д. Никульское | 2 | 2 |
| д. Осовые | 2 | 3 |
| с. Пахна | 123 | 6 |
| д. Пеньки | 94 | 2 |
| д. Прикалитки | 1 | - |
| д. Раздолье | 22 | - |
| д. Ременицы | 4 | - |
| д. Сабельницы | 182 | 14 |
| п. Суринский | 47 | - |
| д. Юркино | 6 | 13 |
| ИТОГО (по поселению) | 7 251 |

Численность Ивняковского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет  7 251 человек.

Население п. Ивняки составляет 2 695 человек.

## Приложение 2

## СПИСОК

## объектов культурного наследия (памятников истории культуры) и ООПТ, расположенных на территории Ивняковского сельского поселения Ярославского района Ярославской области

| № | Место нахождения | Статус | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Сарафоново | выявленные | 1) Церковь Казанской Богоматери; 2) Жилой дом усадьбы помещичьей; |
| 2 | с. Богослов | выявленные | 1) Церковь Смоленской Божьей матери; 2)Барский дом (школа); |
| 3 | д. Курилово | выявленные | 1) Церковь Николая Чудотворца; |
| 4 | с. Пахна | выявленные | 1) Церковь Троицы; |
| 5 | с. Спасское | выявленные | Усадьба загородная Урусовых: 1) главный дом; 2) летний дом; 3) парк; |
| 6 | с. Пажа | выявленные | Храмовый комплекс: 1)Церковь Николая Чудотворца; 2) Церковь рождества Богородицы; |
| Список особо-охраняемых природных территорий в пределах Ивняковского сельского поселения |
| 1 | д. Медведково | муниципальный | Озеро «Мещерово» (ранее было «Ущемерово») |
| Наименование озера приведено в соответствие с его этимологическим значением, а именно, озеро «Мещерово» (постановление Администрации ЯМР от 20.08.2009 г. № 6352 «О внесении изменений в постановление главы ЯМО от 17.03.2005 г. № 346 «Об особо охраняемых природных территориях Ярославского муниципального округа») |
| 2 | Близ с. Богослов | региональный | Козьмодемьянский (зоологический) заказник |

## Приложение 3

## Баланс территорий Ивняковского сельского поселения

| № | Наименование | Длина, км | Площадь, Га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь поселения | - | 23337,57 |
| 2 | Земли населённых пунктов | - | 1557,88 |
| 3 | Земли сельскохозяйственного назначения | - | 7061,26 |
| 4 | Земли промышленности (включая СЗЗ) | - | 2186,51 |
| 5 | Земли транспорта | - | 819,51 |
| 6 | Инженерная инфраструктура | 45,58 | 1079,52 |
| 7 | Земли обороны, безопасности и иного специального назначения | - | 1385,59 |
| 8 | Земли лесного фонда | - | 7254,95 |
| 9 | Земли водного фонда | 164,93 | 218,07 |
| 10 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | 9,8194 |
| 11 | Земли запаса |  | 1764,4606 |
| 12 | Зона катастрофического затопления | - | - |
| 13 | Зона подтопления | - | - |
| Предполагаемые изменения категории земель |
| 1 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения предполагаемых к переводу в категорию земель населенных пунктов | - | 667,3847 |
| 2 | Площадь земель сельскохозяйственного назначения предполагаемых к переводу в категорию земель промышленности | - | 48,1983 |
| 3 | Площадь земель запаса предполагаемых к переводу земли промышленности и иного специального назначения |  | 198,1500 |
| 4. | Площадь земель под строительство и обустройство дорог внутрихозяйственного назначения | 71,27 | 399,13 |

| Населённые пункты (НП) | Чис-ть населения существующая (чел.). Данные на 01.01.2011 г. (без учета временно зарег.) | Чис-ть населения на расчетный срок (чел.) | Численность населения на перспективу (чел.) | S НП в сущ. границах (га.) | S НП в проект. границах (га.) | S жилой застройки Сущ-я (га.) | S жилой застройки проектная (га.) | Кол-во жил. домов по проекту (шт.) | S общественно-деловой зоны сущ-я (га.) | S общественно-деловой зоны по проекту (га.) | S производственной зоны сущ-я (га.) | S производственной зоны по проекту (га.) | S коммунальной зоны сущ-я (га.) | S коммунальной зоны по проекту (га.) | S рекреационной зоны сущ-я (га.) | S рекреационной зоны по проекту (га.) | Проектируемые площади, проезды, дороги (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П. Ивняки | 2 609 |  |  | 80,7 | 148,5 | 18,0 | 19,0 | 185 | 4,8 | 5,2 | - | - | - | - | - | 6,1 |  |
| Проектные предложения: Создание композиционной связи между существующими и проектируемыми градостроительными акцентами. Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания со масштабной человеку окружающей среды. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Благоустройство и озеленение улично-дорожной сети. |
| П. Карачиха | 1 263 |  |  | 203,4 | 193,0 | 93,4 | 6,9 | 35 | 5,5 | 26,5 | 3,3 | - | 5,5 | - | - | 6,0 |  |
| Проектные предложения: Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. Организация новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания со масштабной человеку окружающей среды. Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Систематизация транспортной схемы. |
| С. Сарафоново | 957 |  |  | 90,84 | 126,3 | 35,83 | 9,38 | 226 | 4,27 | 1,28 | - | 6,63 | 2,14 | - | 4,27 | 1,28 |  |
| Проектные предложения: Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Сохранение и развитие сельскохозяйственных территорий необходимых для развития агрокомплекса. Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. |
| С. Спасское | 100 |  |  | 35,27 | 40,14 | 4,34 | 10,66 | 53 | 7,34 | 0,22 | - | - | - | - | 3,26 | - |  |
| Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. Создание общественно делового центра как композиционного центра нас. пункта. |
| Д. Чурилково | 198 |  |  | 28,0 | 38,54 | 16,06 | 7,24 | 36 | - | 1,02 | - | - | - | - | - | 1,53 |  |
| Проектные предложения: Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Развитие производственной зоны с целью создания новых мест приложения труда. |

| Населённые пункты (НП) | Чис-ть населения сущ-я (чел.) Данные на 01.01.2011 г. (без учета временно зарег.) | Чис-ть населения на расчетный срок (чел.) | Чис-ть населения на перспективу (чел.) | S населенного пункта в сущ. границах (га.) | S населённого пункта в проект. границах (га.) | S жилой застройки сущ- я (га.) | S жилой застройки проектная (га.) | Кол-во жилых домов по проекту (шт.) | S общественно-деловой зоны сущ-я (га.) | S общественно-деловой зоны по проекту (га.) | S производственной зоны сущ-я (га.) | S производственной зоны по проекту (га.) | S коммунальной зоны сущ-я (га.) | S коммунальной зоны по проекту (га.) | S рекреационной зоны сущ-я (га.) | S рекреационной зоны по проекту (га.) | Проектируемые площади, проезды, дороги (га.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д. Сабельницы | 182 |  |  | 19,0 | 59,38 | 8,55 | 20,81 | 104 | - | 2,28 | - | - | 0,24 | - | - | 5,9 |  |
| Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Систематизация транспортной схемы. Благоустройство и озеленение улично-дорожной сети. |
| Д. Медведково | 163 |  |  | 56,77 | 122,88 | 21,9 | 40,0 | 309 | - | 3,4 | - | - | - | 0,3 | - | 15,8 |  |
| Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Благоустройство прибрежных территорий с устройством рекреационной зоны. Оптимизация транспортной связи между функциональными зонами. |
| С. Пахна | 123 |  |  | 37,5 | 37,5 | 19,9 | 2,9 | 14 | - | - | - | - | - | 1,3 | - | 5,0 |  |
| Проектные предложения: Развитие новых жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Благоустройство и озеленение улично-дорожной сети. |
| Д. Дорожаево | 129 |  |  | 97,91 | 98.99 | 24,27 | 29,54 | 269 | 1,20 | 1,02 | - | - | 2,02 | 1,7 | 8,22 | 2,77 |  |
| Проектные предложения: Развитие жилых зон с малоэтажной застройкой для создания сомасштабной человеку окружающей среды. Систематизация транспортной схемы. Благоустройство и реконструкция существующих парковых зон. |
| Д. Пеньки | 94 |  |  | 15,9 | 15,9 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,2 |  |
| Проектные предложения: Освоение территорий с выразительным ландшафтом для развития рекреационной зоны. Благоустройство и озеленение улично-дорожной сети. |
| Таблица 2 |

# Text boxes

| Местного значения (внутри населённых пунктов Ивняковского сельского поселения) |
| --- |
| Ивняковский сельский округ (18,52) |
| 1. | п.Ивняки | 1,3 | асфальт | бесхозяйная | Необходимость производства работ |
| 2. | п. Карачиха, ул.Садовая от дома №2 до перекрёстка с ул.Магистральной | 0,46 | асфальт | Администрация Ивняковского с/п (постановление Правительства Ярославской области от 29.12.2008г. № 742-п) | асфальтирование |
| 2 | п. Карачиха, ул.Садовая | 1,78 | асфальт | бесхозяйная | асфальтирование |
| 3 | п. Карачиха, ул.Школьная, | 0,6 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 4 | п. Карачиха, ул.Зелёная | 0,22 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 5 | п. Карачиха, ул.Мира | 0,65 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 6 | п. Карачиха, ул.Авиационная | 0,85 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 7 | п. Карачиха, ул.Сельская | 0,1 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 8 | п. Карачиха, ул.Огородная | 0,3 | накатанная | бесхозяйная | асфальтирование |
| 9 | д. Зверинцы | 1,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 10 | д. Ивановский Перевоз | 1,3 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 11 | д. Бельково | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 12 | д. Антроповское | 0,4 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 13 | д.Юркино | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 14 | с. Богослов | 1,0 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 15 | с. Пахна | 1,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 16 | д.Пеньки | 0,56 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 17 | п. Суринский | 0,35 | накатанная, частично асфальт | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 18 | д. Медведково | 1,0 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 19 | д.Костино | 0,35 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 20 | д. Прикалитки | 0,45 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |

| 21 | д. Ременицы | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | д. Сабельницы | 0,8 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 23 | д. Коровайцево | 0,25 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 24 | д. Бойтово | 0,45 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 25 | д. Горбуново | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 26 | д. Никульское | 0,7 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 27 | д. Осовые | 0,7 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 28 | д. Леонтьевское | 0,3 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 29 | д. Воробьёво | 0,8 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| Бекреневский сельский округ (52,96) |
| 30 | с. Сарафоново | 2,9 | асфальт | бесхозяйная |  |
| 31 | д. Суринское | 0,35 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 32 | д. Чурилково | 1,35 | накатанная | бесхозяйная | асфальтирование |
| 33 | д. Ананьино | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 34 | д. Бовыкино | 0,3 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 35 | д. Поповка | 0,3 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 36 | д. Курилово | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 37 | д. Бардуково | 0,34 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 38 | д. Зяблицы | 0,3 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 39 | д. Бекренево | 0,8 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 40 | д. Губцево | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 41 | д. Першино | 0,56 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 42 | д. Ильино | 0,38 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 43 | д. Терехово | 0,6 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 44 | д. Залесье | 0,32 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |

| 45 | д. Давыдовское | 1,2 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | д. Гридино | 0,48 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 47 | п. Садовый | 0,5 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 48 | д. Ломки | 0,25 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 49 | д. Порошино | 0,32 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 50 | д. Скоково | 0,45 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 51 | д. Петелино | 0,32 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 52 | д. Красная Горка | 1,0 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 53 | д. Ченцы | 0,32 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 54 | д. Молозиново | 0,32 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 55 | д. Борисково | 0,81 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 56 | д. Городищи | 0,2 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 57 | п. Смена | 0,8 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 58 | с. Спасское | 0,2 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 59 | д. Новлино | 0,26 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 60 | д. Матвеевское | 0,52 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 61 | д. Михальцево | 0,4 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 62 | д. Большая Поповка | 0,6 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 63 | д. Дорожаево | 0,6 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 64 | д. Бузаркино | 0,44 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 65 | д. Костяево | 0,8 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 66 | д. Ефремово | 0,63 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 67 | д. Малое Домнино | 0,1 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |
| 68 | д. Большое Домнино | 0,46 | накатанная | бесхозяйная | планировка, подсыпка ПГС |